|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.52/Rev.3/Corr.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.52/Rev.3/Corr.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 27 August 2013 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, 
и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 52: Правила № 53

Пересмотр 3 − Исправление 1

Исправление 1 к дополнению 13 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 26 июня 2013 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категории L3 в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 5.13 исправить следующим образом (восстановить последнюю строку):

"5.13 		Цвета огней

Цвета огней, предусмотренные в настоящих Правилах, являются следующими:

фара дальнего света: 		белый

фара ближнего света:		белый

указатель поворота: 		автожелтый

сигнал торможения: 		красный

фонарь освещения заднего	белый
регистрационного знака:

передний габаритный огонь: 	белый или автожелтый

задний габаритный огонь: 	красный

задний светоотражатель 		красный
нетреугольной формы:

боковой светоотражатель	автожелтый спереди 
нетреугольной формы:		автожелтый или красный сзади

аварийный сигнал: 		автожелтый

передний противотуманный 	белый или селективный желтый
фонарь:

задний противотуманный	красный
фонарь:

дневной ходовой огонь: 		белый".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.