|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.97/Rev.3/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.97/Rev.3/Amend.3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 August 2013 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования 
и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, 
и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 97:  Правила № 98

Пересмотр 3 − Поправка 3

Дополнение 4 к поправкам серии 01 – Дата вступления в силу: 15 июля 
2013 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения фар механических транспортных средств с газоразрядными источниками света

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 1.5 изменить следующим образом:

"1.5	фары различных "типов" представляют собой фары, которые различаются между собой в таких существенных аспектах, как:

1.5.1	торговое наименование или товарный знак;

1.5.2	характеристики оптической системы;

1.5.3	добавление или исключение элементов, способных изменить оптические результаты путем отражения, преломления, поглощения и/или деформации при эксплуатации;

1.5.4	пригодность для правостороннего или левостороннего движения либо возможность использования в обеих системах дорожного движения;

1.5.5	род получаемого светового луча (ближний свет, дальний свет либо и ближний, и дальний свет);

1.5.6	Вместе с тем устройство, предназначенное для установки с левой стороны транспортного средства, и соответствующее устройство, предназначенное для установки с правой стороны транспортного средства, должны рассматриваться в качестве относящихся к одному и тому же типу".

Приложение 2 изменить следующим образом:

"Приложение 2

Примеры схемы знаков официального утверждения

Рис. 1

"

Приложение 4,

Пункт 1.1.2.2 изменить следующим образом:

"1.1.2.2	Фотометрическое испытание:

В соответствии с предписаниями настоящих Правил фотометрические величины проверяются по нижеследующим точкам:

луч ближнего света:

50 R − B 50 L − 25 L для фар, предназначенных для правостороннего движения,

50 L − B 50 R − 25 R для фар, предназначенных для левостороннего движения;

луч дальнего света: Точка Imax.

Допускается дополнительная регулировка в целях компенсации любой механической деформации основания фары, вызванной нагревом (изменение положения светотеневой границы определяется предписаниями пункта 2 настоящего приложения).

За исключением точки B 50 L, между фотометрическими характеристиками и величинами, измеренными до начала испытания, допускается отклонение в 10%, включающее погрешности при фотометрическом измерении. Значение, измеренное в точке B 50 L, не должно превышать фотометрическое значение, измеренное до испытания, более чем на 170 кд".

Приложение 5, пункт 2.6.1.2 изменить следующим образом:

"2.6.1.2	Результаты

После испытания результаты фотометрических измерений, произведенных на фаре в соответствии с настоящими Правилами, 
не должны превышать:

а)	более чем на 30% максимальные значения, предусмотренные в точках B 50 L и HV, и более чем на 10% минимальные значения, предусмотренные в точке 75 R (на фарах, предназначенных для левостороннего движения, измерение производится в точках B 50 R, HV и 75 L)

или

b)	более чем на 10% минимальные значения, предусмотренные в точке HV, в случае фары, испускающей луч только дальнего 
света."

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено
в Женеве 20 марта 1958 года.

# Text boxes

а ≥ 8 мм (на стекле)

а ≥ 5 мм (на пластмассе)

DCR

01