|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.122/Rev.1/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.122/Rev.1/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12 December 2011 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 122: Правила № 123

Пересмотр 1 − Поправка 1

Дополнение 1 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 28 октября 2011 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения адаптивных систем переднего освещения (АСПО) для механических транспортных средств

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 1.9 изменить следующим образом:

"1.9		"Нейтральное состояние" означает… или для основного луча, если любой из них функционирует в условиях максимальной активации, и при котором управляющий сигнал АСПО не подается;"

Включить новый пункт 2.1.7 следующего содержания:

"2.1.7		Если система предназначена для обеспечения адаптивного луча дальнего света;"

Включить новый пункт 2.2.2 l) следующего содержания:

"2.2.2.		…

l)	в случае адаптации луча дальнего света - какие из световых модулей4 обеспечивают или участвуют в обеспечении постепенной адаптации луча дальнего света и системы датчиков с указанием технических характеристик их функционирования."

Пункты 5.3−5.3.2 изменить следующим образом:

"5.3		Сменные и несменные источники света и модули СИД:

5.3.1		Система оснащается одним или комбинацией:

5.3.1.1	источников света, которые официально утверждены на основании Правил № 37 и действующей серии поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа и в отношении которых никаких ограничений на из применение не предусматривается;

5.3.1.2	источников света, которые официально утверждены на основании Правил № 99;

5.3.1.3	модулем(ей) СИД.

5.3.2		Если источник света является сменным:

5.3.2.1	Его патрон должен соответствовать характеристикам, содержащимся в спецификациях в публикации МЭК № 60061, как указано в соответствующих Правилах, касающихся источников света.

5.3.2.2	Устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы лампу накаливания можно было установить только в правильном положении.

5.3.3		Устройство генерирования (основного) луча ближнего света класса С оснащается только сменными источниками света или модулями СИД".

Пункт 5.7.2 изменить следующим образом:

"5.7.2		за исключением случая адаптации луча дальнего света, всегда обеспечивался либо луч ближнего света, либо луч дальнего света без перехода в промежуточное или неопределенное состояние; если этого достичь невозможно, то подобное состояние должно регулироваться предписаниями, соответствующими пункту 5.7.3 ниже;"

Включить новые пункты 6.3.6−6.3.7.2 следующего содержания:

"6.3.6		В случае адаптации функции дальнего света система должна удовлетворять требованиям вышеупомянутых пунктов только в случае максимальной активации.

6.3.7		В момент адаптации функция дальнего света должна удовлетворять требованиям всех случаев правостороннего и левостороннего движения, указанных в части А таблицы 7, содержащейся в приложении 3 к настоящим Правилам. Эти требования проверяются в ходе испытаний на официальное утверждение типа вместе с генератором сигнала, который должен быть представлен подателем заявки. Этот генератор сигнала должен воспроизводить сигналы, которые подаются транспортным средством, и приводить к адаптации луча дальнего света и, в частности, предусматривать функцию настройки, с тем чтобы можно было проверить соответствие фотометрическим параметрам.

6.3.7.1	Если функция дальнего света соответствует требованиям части А таблицы 7, содержащейся в приложении 3 к настоящим Правилам, предусмотренным для строк 1−3 для встречных и идущих впереди транспортных средств (симметричный луч), соответствующая информация указывается в карточке сообщения в пункте 18.5 приложения 1.

6.3.7.2	Если требования пункта 6.3.7. выше могут выполняться только в случае правостороннего или левостороннего движения, то соответствующая информация указывается в карточке сообщения в пункте 18.5 приложения 1".

Приложение 1, включить новый пункт 18.5 следующего содержания:

"18.5		Система предназначена для адаптации луча дальнего света для:

правостороннего и левостороннего движения:		 да       нет

правостороннего и левостороннего движения 
(симметричный луч):						 да       нет

только правостороннего движения:				 да       нет

только левостороннего движения:				 да       нет"

Приложение 3,
таблицу 1 изменить следующим образом:

"Таблица 1
Фотометрические требования к лучу ближнего света

| Предписанные требования в канделах | Положение/градусы | луч ближнего света |
| --- | --- | --- |
|  | горизонт. | верт. | класс С | класс V | класс E | класс W |
| № по порядку | Элемент | в | от | до |  | в |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| Часть A | 1 | B50L | L | 3,43 |  |  | U | 0,57 | 50 4/ | 350 | 50 | 350 | 50 | 625 8/ | 50 | 625 |
|  | 2 | HV | V |  |  |  | H |  | 50 4/ | 625 | 50 | 625 | 50 |  | 50 |  |
|  | 3 | BR | R | 2,5 |  |  | U | 1 | 50 4/ | 1 750 | 50 | 880 | 50 | 1 750 | 50 | 2 650 |
|  | 4 | Сегмент BRR | R | 8 | R | 20 | U | 0,57 | 50 4/ | 3 550 |  | 880 |  | 3 550 |  | 5 300 |
|  | 5 | Сегмент BLL | L | 8 | L | 20 | U | 0,57 | 50 4/ | 625 |  | 880 |  | 880 |  | 880 |
|  | 6 | P | L | 7 |  |  | H |  | 63 |  |  |  |  |  | 63 |  |
|  | 7 | Зона III (указанная в таблице 3 настоящего приложения) |  |  |  |  |  |  |  | 625 |  | 625 |  | 880 |  | 880 |
|  | 8a | S50, S50LL, S50RR 5/ |  |  |  |  | U | 4 | 63 7/ |  |  |  | 63 7/ |  | 63 7/ |  |
|  | 9a | S100, S100LL,S100RR 5/ |  |  |  |  | U | 2 | 125 7/ |  |  |  | 125 7/ |  | 125 7/ |  |
|  | 10 | 50 R | R | 1,72 |  |  | D | 0,86 |  |  | 5 100 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 75 R | R | 1,15 |  |  | D | 0,57 | 10 100 |  |  |  | 15 200 |  | 20 300 |  |
|  | 12 | 50 V | V |  |  |  | D | 0,86 | 5 100 |  | 5 100 |  | 10 100 |  | 10 100 |  |
|  | 13 | 50 L | L | 3,43 |  |  | D | 0,86 | 3 550 | 13 200 9/ | 3 550 | 13 200 9/ | 6 800 |  | 6 800 | 26 400 9/ |
|  | 14 | 25 LL | L | 16 |  |  | D | 1,72 | 1 180 |  | 845 |  | 1 180 |  | 3 400 |  |
|  | 15 | 25 RR | R | 11 |  |  | D | 1,72 | 1 180 |  | 845 |  | 1 180 |  | 3 400 |  |
|  | 16 | Сегмент 20 и под ним | L | 3,5 | V |  | D | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 17 600 2/ |
|  | 17 | Сегмент 10 и под ним | L | 4,5 | R | 2,0 | D | 4 |  | 12 300 1/ |  | 12 300 1/ |  | 12 300 1/ |  | 7 100 2/ |
|  | 18 | Eмакс. 3/ |  |  |  |  |  |  | 16 900 | 44 100 | 8 400 | 44 100 | 16 900 | 79 300 8/ | 29 530 | 70 500 2/ |
| Часть B (режимы бокового освещения): Вместе с тем часть А таблицы 1 применяется к указанным ниже строкам, заменяющим строки № 1, 2, 7, 13 и 18 |
| Часть B | 1 | B50L | L | 3,43 |  |  | U | 0,57 | 50 4/ | 530 |  | 530 |  |  |  | 790 |
|  | 2 | HV |  |  |  |  |  |  | 50 4/ | 880 |  | 880 |  |  |  |  |
|  | 7 | Зона III (указанная в таблице 3 настоящего приложения) |  |  |  |  |  |  |  | 880 |  | 880 |  | 880 |  | 880 |
|  | 13 | 50L | L | 3,43 |  |  | D | 0,86 | 1 700 |  | 1 700 |  | 3 400 |  | 3 400 |  |
|  | 18 | Eмакс. 6/ |  |  |  |  |  |  | 10 100 | 44 100 | 5 100 | 44 100 | 10 100 | 79 300 8/ | 20 300 | 70 500 2/ |

Приложение 3, сноску 4 в таблице 1 изменить следующим образом:

"4/		Участие каждой стороны системы (для сегмента BLL и BRR: как минимум в одной точке), определенное в соответствии с положениями приложения 9 к настоящим Правилам, должно быть не меньше 50 кд".

Приложение 3, 
после таблицы 6 включить таблицу 7 следующего содержания:

"Таблица 7
Требования к адаптации луча дальнего света в соответствии с пунктом 6.3.7 настоящих Правил

| Часть A | Испытательная точка | Положение/град. | Макс. сила света** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Горизонтальное | Вертикальное | (кд) |
|  | Строка 1, слева Встречное транспортное средство на расстоянии 50 м в случае правостороннего движения | 4,8°L − 2°L | 0,57° вверх | 625 |
|  | Строка 1, справа Встречное транспортное средство на расстоянии 50 м в случае левостороннего движения | 2°R − 4,8°R | 0,57° вверх | 625 |
|  | Строка 2, слева Встречное транспортное средство на расстоянии 100 м в случае правостороннего движения | 2,4°L − 1°L | 0,3° вверх | 1 750 |
|  | Строка 2, справа Встречное транспортное средство на расстоянии 100 м в случае левостороннего движения | 1°R − 2,4°R | 0,3° вверх | 1 750 |
|  | Строка 3, слева Встречное транспортное средство на расстоянии 200 м в случае правостороннего движения | 1,2°L − 0,5°L | 0,15° вверх | 5 450 |
|  | Строка 3, справа Встречное транспортное средство на расстоянии 200 м в случае левостороннего движения | 0,5°R − 1,2°R | 0,15° вверх | 5 450 |
|  | Строка 4 Идущее впереди транспортное средство на расстоянии 50 м в случае правостороннего движения | 1,7°L − 1,0°R | 0,3° вверх | 1 850 |
|  |  | >1,0° R − 1,7°R |  | 2 500 |
|  | Строка 4 Идущее впереди транспортное средство на расстоянии 50 м в случае левостороннего движения | 1,7°R −1,0°L |  | 1 850 |
|  |  | >1,0° L − 1,7°L |  | 2 500 |
|  | Строка 5 Идущее впереди транспортное средство на расстоянии 100 м в случае правостороннего движения | 0,9° L − 0,5°R | 0,15° вверх | 5 300 |
|  |  | >0,5°R − 0,9°R |  | 7 000 |
|  | Строка 5 Идущее впереди транспортное средство на расстоянии 100 м в случае левостороннего движения | 0,9° R − 0,5°L |  | 5 300 |
|  |  | >0,5°L − 0,9°L |  | 7 000 |
|  | Строка 6 Идущее впереди транспортное средство на расстоянии 200 м в случае левостороннего и правостороннего движения | 0,45°L − 0,45°R | 0,1° вверх | 16 000 |
| Часть В | Испытательная точка | Положение/град.* | Мин. сила света** |
|  |  | Горизонтальное | Вертикальное | (кд) |
|  | 50R | 1,72 R | D 0,86 | 5 100 |
|  | 50V | V | D 0,86 | 5 100 |
|  | 50L | 3,43 L | D 0,86 | 2 550 |
|  | 25LL | 16 L | D 1,72 | 1 180 |
|  | 25RR | 11 R | D 1,72 | 1 180 |

*	Угловые положения указаны для правостороннего движения.

**	Фотометрические требования к каждой одиночной точке измерения (угловое положение) для данной функции освещения применяются в отношении половины суммы соответствующих измеренных значений на всех световых модулях системы применительно к данной функции.

Показатель по каждой из строк, определенных в части А таблицы 7, в сочетании с испытательными точками, предписанными в части В таблицы 7, измеряется отдельно в соответствии с сигналом, подаваемым генератором сигнала.

В том случае, если луч ближнего света, который удовлетворяет требованиям пункта 6.2, включен постоянно в режиме адаптации луча дальнего света, фотометрические требования, указанные в части В таблицы 7, не применяются".

Приложение 4 изменить следующим образом:

"Испытания на устойчивость фотометрических характеристик функционирующих систем − Испытания на комплектных системах

После …

Для целей настоящего приложения:

a)	…

b)	…

c)	…

Испытания проводятся:

a)	…

b)	…

c)	в случае системы, предусматривающей адаптацию луча дальнего света, режим работы дальнего света, если он включен, должен быть максимальным.

Измерительное оборудование ………………….."

Приложение 4,

пункт 1.1.1.1 d) изменить следующим образом:

"1.1.1.1	…

…

d)	В том случае, если испытываемый образец предназначен для обеспечения луча ближнего света, используемого для подсветки поворотов или обеспечения режима или функции, которые включаются на короткий период времени с включением дополнительного источника света, указанный источник света должен включаться одновременно на одну минуту и отключаться на девять минут только при включенном луче ближнего света, как указано в подпунктах a) или b) выше".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.