|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.122/Rev.1/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.122/Rev.1/Amend.3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 December 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, 
и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 122: Правила № 123

Пересмотр 1 − Поправка 3

Дополнение 3 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 18 ноября 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения адаптивных систем переднего освещения (АСПО) для механических транспортных средств

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 2.2.2 k) ii) изменить следующим образом:

"2.2.2		…

k)	…

ii)	Чертеж с указанием размеров и основных электрических и фотометрических значений, а также номинального светового потока и − по каждому модулю СИД − указание того, является ли он съемным;

…".

Пункт 5.3.3 изменить следующим образом:

"5.3.3		Устройство генерирования (основного) луча ближнего света класса С оснащается только съемными источниками света или съемными или несъемными модулями СИД".

Включить новый пункт 5.3.4 следующего содержания:

"5.3.4		В случае съемного модуля СИД к удовлетворению технической службы должна быть продемонстрирована возможность снятия и замены этого модуля СИД, как это предусмотрено в пункте 1.4.1 приложения 10".

Включить новый пункт 5.15 следующего содержания:

"5.15		Модуль СИД должен:

а)	сниматься со своего устройства только с помощью инструментов, если только в информационном листке не указано, что модуль СИД не является съемным, и

b)	быть спроектирован так, чтобы, несмотря на использование инструмента(ов), его нельзя было заменить механическим способом иным официально утвержденным съемным источником света".

Приложение 1

Пункт 9.2.1 изменить следующим образом:

"9.2.1		Номер и конкретный(е) идентификационный(е) код(ы) модуля(ей) СИД и для каждого модуля СИД указание, является ли он съемным: да/нет2".

Приложение 3

Таблицу 1 изменить следующим образом:

"

| Предписанные правила в кд | Положения/градусы | Луч ближнего света |
| --- | --- | --- |
|  | горизонт. | верт. | класс С | класс V | класс E | класс W |
|  | № | Элемент | в/от | до | в | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| Часть A | 1 | B50L | L 3.43 |  | U 0.57 | 504 | 350 | 50 | 350 | 50 | 6258 | 50 | 625 |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | BR | R 2.5 |  | U 1 | 504 | 1 750 | 50 | 880 | 50 | 1 750 | 50 | 2 650 |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8a | S50 + S50LL + S50RR5 |  |  | U 4 | 1907 |  |  |  | 1907 |  | 1907 |  |
|  | 9a | S100 + S100LL + S100RR5 |  |  | U 2 | 3757 |  |  |  | 3757 |  | 3757 |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Emax3 |  |  |  | 16 900 | 44 100 | 8 400 | 44 100 | 16 900 | 793008 | 29 530 | 70 5002 |
| Часть B (режимы подсветки поворотов): часть А таблицы 1 применяют при условии замены строк № 1, 2, 7, 13 и 18 следующими строками |
| Часть B | 1 | B50L | L 3.43 |  | U 0.57 | 504 | 530 |  | 530 |  |  |  | 790 |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Emax6 |  |  |  | 10 100 | 44 100 | 5 100 | 44 100 | 10 100 | 79 3008 | 20 300 | 70 5002 |

"

Приложение 4

Пункты 2.2.1 и 2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.1		Результат, выраженный в миллирадианах (мрад), считают приемлемым для фары ближнего света только в том случае, если абсолютное значение ( r1 = ( r3 – r60 (, измеренное на фаре, не превышает 1,0 мрад (( r1 ( 1,0 мрад) в направлении вверх и не более 2,0 мрад (( r1 ( 2,0 мрад) в направлении вниз.

2.2.2		Однако, если это значение при:

| Перемещении |  |
| --- | --- |
| вверх | более 1,0 мрад, но не более 1,5 мрад (1,0 мрад < ΔrI < 1,5 мрад) |
| вниз | более 2,0 мрад, но не более 3,0 мрад (2,0 мрад < ΔrI < 3,0 мрад) |

проводят испытание еще одного образца фары в соответствии с предписаниями пункта 2.1 после трехразового последовательного прохождения цикла, указанного ниже, для стабилизации положения механических частей фары, установленной на опоре в том же положении, в каком она должна устанавливаться на транспортном средстве:

фару ближнего света включают на один час (напряжение устанавливают в соответствии с предписаниями пункта 1.1.1.2),

по истечении одного часа фару этого типа считают приемлемой, если абсолютное значение Δr, измеренное на данном образце, отвечает требованиям, изложенным в пункте 2.2.1 выше".

Приложение 5

Пункт 1.2.1.1 изменить следующим образом:

"1.2.1.1	В случае указанных ниже значений луча ближнего света и режимов его использования допускаются соответственно следующие максимальные неблагоприятные отклонения:

a)	максимальные значения в точке В50L: 170 кд (эквивалентно 20%) и 255 кд (эквивалентно 30%);

b)	максимальные значения в зоне III и на сегменте ВLL: 255 кд (эквивалентно 20%) и 380 кд (эквивалентно 30%);

c)	максимальные значения на сегментах Е, F1, F2 и F3: 170 кд (эквивалентно 20%) и 255 кд (эквивалентно 30%);

d)	минимальные значения в BR, P, в группах S 50 + S 50LL + 
S 50RR и S 100 + S 100LL + S 100RR и минимальные значения, предписанные в сноске 4 к таблице 1 в приложении 3 к настоящим Правилам (B50L, BR, BRR, BLL): половина от требуемого значения (эквивалентно 20%) и три четверти от требуемого значения (эквивалентно 30%)".

Приложение 7

Пункт 1.2.1.1 изменить следующим образом:

"1.2.1.1	В случае указанных ниже значений луча ближнего света и режимов его использования допускаются соответственно следующие максимальные неблагоприятные отклонения:

a)	максимальные значения в точке В50L: 170 кд (эквивалентно 20%) и 255 кд (эквивалентно 30%);

b)	максимальные значения в зоне III и на сегменте ВLL: 255 кд (эквивалентно 20%) и 380 кд (эквивалентно 30%);

c)	максимальные значения на сегментах Е, F1, F2 и F3: 170 кд (эквивалентно 20%) и 255 кд (эквивалентно 30%);

d)	минимальные значения в BR, P, в группах S 50 + S 50LL + 
S 50RR и S 100 + S 100LL + S 100RR и минимальные значения, предписанные в сноске 4 к таблице 1 в приложении 3 к настоящим Правилам (B50L, BR, BRR, BLL): половина от требуемого значения (эквивалентно 20%) и три четверти от требуемого значения (эквивалентно 30%)".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено 
в Женеве 20 марта 1958 года.