|  | E/ECE/324/Rev.2/Add.124/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.124/Amend.3 |
| --- | --- |
|  |  | 25 January 2011 |

Соглашение

О принятии Eдинообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

__________

Добавление 124: Правила № 125

Поправка 3

Дополнение к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 9 декабря 2010 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических транспортных средств в отношении поля обзора водителя спереди

__________

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Содержание, перечень приложений, Приложение 4, Добавление, добавить следующую новую ссылку на новый рисунок 7:

"…

4:	Метод определения …

Добавление: …

…

Рис. 6:	Контрольная площадка

Рис. 7:	Определение зоны «S»"

Пункт 5.1.3 изменить следующим образом:

"5.1.3		За исключением предусмотренного в пунктах 5.1.3.1 и 5.1.3.2, помимо помех, создаваемых передними стойками кузова, разделительными стойками неподвижных или подвижных форточек или секций боковых окон, внешними радиоантеннами, зеркалами заднего вида и стеклоочистителями, в поле прямого обзора водителя спереди в пределах 180° не должно быть никаких помех ниже горизонтальной плоскости, проходящей через точку V1 над тремя плоскостями, проходящими через точку V2, одна из которых перпендикулярна плоскости X-Z и отклоняется от горизонтальной плоскости на 4° вниз в направлении вперед, а две другие перпендикулярны плоскости Y-Z и отклоняются от горизонтальной плоскости на 4° вниз (см. приложение 4, добавление, рис. 4)".

Включить новый пункт 5.1.3.2 следующего содержания:

"5.1.3.2	Допускается помеха между плоскостью, проходящей через точку V2 и отклоняющейся не менее чем на 1° от горизонтальной плоскости вниз, и плоскостью, проходящей через точку V2 и отклоняющейся от горизонтальной плоскости на 4° вниз, если коническая проекция этой помехи, исходящая из точки V2, на зону "S", как она определена в пункте 5.1.3.2.1, не превышает 20% данной зоны. Рулевое колесо, если оно регулируемое, устанавливается в обычное положение, указанное изготовителем, либо − в случае невозможности − в среднее положение, определяемое исходя их предельных значений диапазона(ов) его регулировки".

Включить новые пункты 5.1.3.2.1 и 5.1.3.2.2 следующего содержания:

"5.1.3.2.1	Зона "S" (см. приложение 4, добавление, рис. 7) представляет собой вертикальный прямоугольник, очерченный в плоскости, перпендикулярной оси координат Х, и отстоящий на расстоянии 1 500 мм от точки V2 в направлении вперед. Верхний край зоны "S" определяется плоскостью, проходящей через точку V2 и отклоняющейся от горизонтальной плоскости на 1° вниз в направлении вперед. Нижний край зоны "S" определяется плоскостью, проходящей через точку V2 и отклоняющейся от горизонтальной плоскости на 4° вниз в направлении вперед. Левый и правый края зоны "S" являются вертикальными и образуются линиями пересечения трех плоскостей с наклоном под углом 4°, как определено в пункте 5.1.2.2 выше.

5.1.3.2.2	В случае ветрового стекла, отстоящего от точки V2 в направлении вперед более чем на 1 500 мм, соответственно может увеличиваться и расстояние между зоной "S" и точкой V2".

Приложение 4, Добавление, включить следующий новый рисунок 7:

"Рис. 7
Определение зоны "S"
(пункт 5.1.3.2)

"

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

# Text boxes

Зона "S"

V2

1 500 мм