E/ECE/324                         Rev.1/Add.53/Rev.2

E/ECE/TRANS/505

16 avril 2004

# ACCORD

CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D'ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS (/

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_________

### Additif 53 : Règlement No 54

## Révision 2

# Comprenant tout le texte valide jusqu'à :

# Le rectificatif 1 à la Révision 1 du Règlement faisant l'objet de la Notification dépositaire C.N.438.1997.TREATIES-107 du 14 novembre 1997

# Le complément 10 à la version originale du Règlement- Date d'entrée en vigueur : 24 mai 1998

# Le complément 11 à la version originale du Règlement- Date d'entrée en vigueur :  7 février 1999

# Le complément 12 à la version originale du Règlement- Date d'entrée en vigueur : 29 décembre 2000

# Le complément 13 à la version originale du Règlement- Date d'entrée en vigueur : 29 mars 2001

# Le complément 14 à la version originale du Règlement- Date d'entrée en vigueur : 21 février 2002 **/

# Le complément 15 à la version originale du Règlement- Date d'entrée en vigueur : 30 octobre 2003

### PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES PNEUMATIQUES POUR VEHICULES UTILITAIRES ET LEURS REMORQUES

_________

### NATIONS UNIES

Règlement No 54

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES

PNEUMATIQUES POUR VEHICULES UTILITAIRES ET LEURS REMORQUES

TABLE DES MATIERES

REGLEMENT	Page

1.	Domaine d'application	5

2.	Définitions	5

3.	Inscriptions	10

4.	Demande d'homologation	13

5.	Homologation	14

6.	Spécifications	15

7.	Modification et extension de l'homologation

d'un type de pneumatique	19

8.	Conformité de la production	19

9.	Sanctions pour non-conformité de la production	20

10.	Arrêt définitif de la production	20

11.	Noms et adresses des services techniques

chargés des essais d'homologation,

des laboratoires d'essais et

des services administratifs	20

ANNEXES

Annexe 1  -	Communication concernant l'homologation ou l'extension ou le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de pneumatique pour véhicules à moteur, en application du Règlement No 54

Annexe 2  -	Exemple de la marque d'homologation

Annexe 3  -	Schéma des inscriptions du pneumatique

TABLES DES MATIERES (suite)

Annexe 4  -	Liste des symboles des indices de capacité de charge

Annexe 5  -	Désignation et cotes d'encombrement des pneumatiques

Annexe 6  -	Méthode de mesure des pneumatiques

Annexe 7  -	Mode opératoire des essais d'endurance charge/vitesse

Annexe 7 - Appendice 1 - Programme d'essai d'endurance

Annexe 7 - Appendice 2 - Rapport entre l'indice de pression et les unités de pression

Annexe 8 -	Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse

Pneumatiques pour véhicules utilitaires - radiaux et diagonaux

___________

1.	DOMAINE D'APPLICATION

Le présent Règlement s'applique aux pneumatiques neufs conçus principalement, mais pas exclusivement, pour les véhicules des catégories M2, M3, N et O3 et O4 (/.  Cependant, il ne s'applique pas aux types de pneumatique portant des symboles de catégorie de vitesse correspondant à des vitesses inférieures à 80 km/h.

2.	DEFINITIONS

Au sens du présent Règlement, on entend par :

2.1.	"Type de pneumatique", les pneumatiques ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants :

2.1.1.	le fabricant,

2.1.2.	la désignation de la dimension du pneumatique,

2.1.3.	la catégorie d'utilisation,

2.1.4.	la structure (diagonale, radiale),

2.1.5.	catégorie de vitesse,

2.1.6.	les indices de capacité de charge,

2.1.7.	la section transversale du pneumatique;

2.2.		Catégorie d'utilisation :

2.2.1.	"Pneumatique normal", pneumatique conçu pour une utilisation normale et quotidienne sur des véhicules routiers;

2.2.2.	"Pneumatique pour applications spéciales", pneumatique conçu pour une utilisation à la fois sur des véhicules routiers et des véhicules non routiers ainsi que pour d'autres utilisations spéciales;

2.2.3.	"Pneumatique neige", pneumatique dont les sculptures, la composition de la bande de roulement ou la structure sont essentiellement conçues pour obtenir sur la neige un comportement supérieur à celui d'un pneumatique normal en ce qui concerne la capacité de démarrage ou d'avancement du véhicule.

2.3.	"Structure d'un pneumatique", les caractéristiques techniques de la carcasse d'un pneumatique.  On distingue notamment les structures ci-après:

2.3.1.	"Diagonal", une structure pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement.

2.3.2.	"Radial", une structure pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par un ceinture circonférencielle essentiellement inextensible.

2.4.	"Talon", l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur celle-ci /;

2.5.	"Câblé", les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique 1/;

2.6.	"Pli", une nappe constituée de câblés caoutchoutés, disposés parallèlement les uns aux autres 1/;

2.7.	"Carcasse", la partie du pneumatique autre que la bande de roulement et les gommes de flanc qui, lorsque le pneumatique est gonflé, supporte la charge 1/;

2.8.	"Bande de roulement", la partie du pneumatique qui entre en contact avec le sol; cette partie protège la carcasse contre l'endommagement mécanique et contribue à assurer l'adhérence au sol 1/;

2.9.	"Flanc", la partie du pneumatique située entre la bande de roulement et la zone qui doit être couverte par le rebord de la jante 1/;

2.10.	"Zone basse du flanc", la zone comprise entre la partie représentant la largeur maximale du pneumatique et la zone destinée à être couverte par le rebord de la jante 1/;

2.10.1.	Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le "montage pneumatique/jante" (voir le paragraphe 3.1.11.) symbole "A", celui là désigne l'endroit du pneumatique qui repose sur la jante.

2.11.	"Rainures de la bande de roulement", l'espace entre deux nervures et/ou deux pavés adjacents de la sculpture 1/;

2.12.	"Grosseur du boudin (S)", la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, non compris le relief constitué par les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection 1/;

2.13.	"Grosseur hors tout", la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, y compris les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection 1/;

2.14.	"Hauteur de boudin (H)", la distance égale à la moitié de la différence existant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre nominal de la jante;

2.15.	"Rapport nominal d'aspect (Ra)", le centuple du nombre obtenu en divisant le nombre exprimant la hauteur du boudin (H) par le nombre exprimant la grosseur nominale du boudin (S1), les deux dimensions étant exprimées dans les mêmes unités;

2.16.	"Diamètre extérieur (D)", le diamètre hors tout du pneumatique neuf gonflé 1/;

2.17.	"Désignation de la dimension du pneumatique",

2.17.1.	une désignation faisant apparaître :

2.17.1.1.	la grosseur nominale du boudin (S1).  Cette grosseur doit être exprimée en mm, sauf pour les types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent Règlement;

2.17.1.2.	le rapport nominal d'aspect, sauf pour certains types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent Règlement ou, selon le type de conception du pneumatique, le diamètre extérieur nominal exprimé en millimètres;

2.17.1.3.	un nombre conventionnel "d" caractérisant le diamètre nominal de la jante et correspondant à son diamètre, soit en codes (nombres inférieurs à 100), soit en mm (nombres supérieurs à 100).  Les deux peuvent également figurer ensemble;

2.17.1.3.1.	les valeurs des symboles "d" exprimées en mm sont indiquées ci-dessous:

| Code de diamètre nominal de la jante, symbole "d" | Valeur du symbole "d", exprimée en mm |
| --- | --- |
| 8 9 10 11 12 13 14 | 203 229 254 279 305 330 356 |
| 15 16 17 18 19 | 381 406 432 457 482 |
| 20 21 22 24 25 | 508 533 559 610 635 |
| 14,5 16,5 17,5 19,5 20,5 22,5 24,5 26 28 30 | 368 419 445 495 521 575 622 660 711 762 |

2.17.1.4.	Une indication de la configuration de montage pneumatique/jante lorsqu’elle diffère de la configuration classique et n’est pas déjà exprimée au moyen du symbole "d" indiquant le code du diamètre nominal de la jante.

2.18.	"Diamètre nominal de la jante (d)", le diamètre de la jante sur laquelle un pneumatique est destiné à être monté 1/;

2.19.	"Jante", le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air ou pour un pneumatique sans chambre à air sur lequel les talons du pneumatique viennent s'appuyer 1/;

2.20.	"Jante théorique", la jante dont la largeur serait égale à x fois la grosseur nominale du boudin d'un pneumatique; la valeur doit être spécifiée par le fabricant du pneumatique;

2.21.	"Jante de mesure", la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour effectuer les mesures dimensionnelles;

2.22.	"Jante d'essai", la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour effectuer les essais d'endurance charge/vitesse;

2.23.	"Arrachement", la séparation de morceaux de gomme de la bande de roulement;

2.24.	"Décollement des câblés", la séparation des câblés du revêtement qui les entoure;

2.25.	"Décollement des plis", la séparation entre plis adjacents;

2.26.	"Décollement de la bande de roulement", la séparation de la bande de roulement de la carcasse;

2.27.	"Indice de capacité de charge", un ou deux nombres indiquant la charge que peut supporter le pneumatique en utilisation simple ou en utilisation simple et jumelée à la vitesse caractéristique de la catégorie de vitesse à laquelle il se classe lorsqu'il est utilisé conformément aux prescriptions d'utilisation spécifiées par son fabricant.  Un même type de pneumatique peut avoir soit une, soit deux séries d'indice de capacité de charge, selon que les dispositions du paragraphe 6.2.5. sont ou non appliquées.  La liste de ces indices et des charges correspondantes figure à l'annexe 4;

2.28.	"Catégorie de vitesse"

2.28.1.	la vitesse, indiquée par un symbole, à laquelle le pneumatique peut supporter la charge correspondant à l'indice de capacité de charge qui le caractérise;

2.28.2.	les catégories de vitesse sont celles indiquées dans le tableau ci-après : /

| Symbole de la catégorie de vitesse | Vitesse correspondante (km/h) |
| --- | --- |
| F G J K L M N P Q R S T U H | 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 |

2.29.	"Tableau de variation des charges en fonction de la vitesse", le tableau figurant à l'annexe 8 indiquant, en fonction des indices de capacité de charge et des symboles de catégorie de vitesse nominale, les variations de charge que peut supporter un pneumatique lorsqu'il est utilisé à des vitesses différentes de celle correspondant à son symbole de catégorie de vitesse nominale.  Ces variations de charge ne sont pas applicables avec les symboles de capacité de charge et catégories de vitesse supplémentaires obtenus lorsque les dispositions du paragraphe 6.2.5. sont appliquées.

3.	INSCRIPTIONS

3.1.	Les pneumatiques présentés à l'homologation porteront, dans le cas de pneumatiques symétriques sur les deux flancs, dans le cas de pneumatiques asymétriques au moins sur le flanc extérieur :

3.1.1.	la marque de fabrique ou de commerce;

3.1.2.	la désignation de la dimension du pneumatique telle que définie au paragraphe 2.17. du présent Règlement;

3.1.3.	l'indication de la structure;

3.1.3.1.	pour les pneumatiques à structure diagonale, pas d'indication ou la lettre "D";

3.1.3.2.	pour les pneumatiques à structure radiale, la lettre "R" située avant l'indication du diamètre de la jante et éventuellement le mot "RADIAL";

3.1.4.	le symbole (les symboles) de la catégorie de vitesse;

3.1.4.1.	l'indication de la catégorie de vitesse nominale à laquelle appartient le pneumatique, par le symbole indiqué au paragraphe 2.28.2. ci-dessus;

3.1.4.2.	l'indication d'une deuxième catégorie de vitesse, s'il est fait usage du paragraphe 6.2.5. ci-dessous;

3.1.5.	l'inscription M + S ou M.S ou M&S dans le cas d'un pneumatique neige;

3.1.6.	les indices de capacité de charge tels que définis au paragraphe 2.27. du présent Règlement;

3.1.7.	l'indication du mot "TUBELESS" lorsqu'il s'agit d'un pneumatique destiné à être utilisé sans chambre à air;

3.1.8.	l'indication de la date de fabrication qui est constituée d'un groupe de quatre chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et les deux derniers l'année de fabrication.  Toutefois, cette indication, qui peut n'être apposée que sur un seul flanc, ne sera exigée, pour tout pneumatique présenté à l'homologation, que deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent Règlement /;

3.1.9.	dans le cas des pneumatiques retaillables, sur chaque flanc, le symbole ( d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot "REGROOVABLE", moulé en creux ou en relief;

3.1.10.	l'indication de la pression de gonflage à adopter pour les essais d'endurance charge/vitesse par l'indice "PSI", l'interprétation duquel figure à l'annexe 7, appendice 2.  Toutefois, cette indication qui peut n'être apposée que sur un seul flanc, ne sera exigée, pour tout pneumatique présenté à l'homologation que deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.

3.1.11.	Dans le cas de pneumatiques homologués pour la première fois après le 1er mars 2004, l’identification visée au paragraphe 2.17.1.4. ne doit être placée qu’immédiatement après la marque du diamètre de la jante visée au paragraphe 2.17.1.3.

3.1.12.	La mention "ET", "ML" ou "MPT" sur les "pneumatiques pour applications spéciale" /.

3.1.13.	La mention "C" ou "LT" après la marque du diamètre de la jante visée au paragraphe 2.17.1.3. et, le cas échéant, après la configuration du montage pneumatique/jante visée au paragraphe 2.17.1.4:

3.1.13.1.	Cette indication est facultative dans le cas des pneumatiques montés sur jantes à base creuse à épaulement de 5°, se prêtant à un montage simple ou jumelé, dont l’indice de capacité de charge en montage simple est au maximum de 121 et qui sont destinés aux véhicules automobiles.

3.1.13.2.	Cette indication est obligatoire pour les pneumatiques montés sur jantes à base creuse à épaulement de 5°, se prêtant uniquement à un montage simple, dont l’indice de capacité de charge est au minimum de 122 et qui sont destinés aux véhicules automobiles.

3.1.14.	La mention "CP" après la marque du diamètre de la jante visée au paragraphe 2.17.1.3. et, le cas échéant, après la configuration de montage pneumatique/jante visée au paragraphe 2.17.1.4.  Cette indication est obligatoire pour les pneumatiques montés sur jantes à base creuse à épaulement de 5°, dont l’indice de capacité de charge en montage simple est au maximum de 121 et qui sont conçus spécifiquement pour les autocaravanes.

3.1.15.	La mention "FRT" (pneumatiques pour essieux tirés) pour les pneumatiques conçus spécifiquement pour les remorques.

3.2.	Les pneumatiques doivent comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation, comme indiqué à l'annexe 2 du présent Règlement.

3.3.	L'annexe 3 du présent Règlement donne un exemple de schéma des inscriptions du pneumatique.

3.4.	Les inscriptions mentionnées au paragraphe 3.1. et la marque d'homologation prévue par le paragraphe 5.4. du présent Règlement doivent être moulées en relief ou en creux sur les pneumatiques.  Elles doivent être nettement lisibles et situées dans la zone basse du flanc sur au moins un des flancs, à l'exception de l'inscription mentionnée au paragraphe 3.1.1. ci-dessus.

3.4.1.	Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le "montage pneumatique/jante" (voir le paragraphe 3.1.11.) symbole "A", les inscriptions peuvent être apposées n'importe où à l'extérieur des flancs du pneumatique.

4.	DEMANDE D'HOMOLOGATION

4.1.	La demande d'homologation d'un type de pneumatique est présentée soit par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, soit par son représentant dûment accrédité.  Elle précise:

4.1.1.	la désignation de la dimension du pneumatique telle qu'elle est définie au paragraphe 2.17. du présent Règlement,

4.1.2.	la marque de fabrique ou de commerce,

4.1.3.	la catégorie d'utilisation (normale ou spéciale ou neige),

4.1.4.	la structure (diagonale ou radiale),

4.1.5.	catégorie de vitesse,

4.1.6.	les indices de capacité de charge,

4.1.7.	si le pneumatique est destiné à être utilisé avec ou sans chambre à air,

4.1.8.	les cotes d'encombrement : grosseur hors tout du boudin et diamètre extérieur,

4.1.9.	le coefficient x mentionné au paragraphe 2.20. ci-dessus,

4.1.10.	les jantes possibles de montage,

4.1.11.	les jantes de mesure et d'essai,

4.1.12.	la pression de mesure et l'indice correspondant à la pression de gonflage pour l'essai,

4.1.13.	les couples additionnels de la charge et de la vitesse, en cas d'application du paragraphe 6.2.5. ci-dessous.

4.2.	La demande d'homologation doit être accompagnée (en triple exemplaire) d'un schéma, ou d'une illustration photographique représentant la bande de roulement du pneumatique, et d'un schéma de l'enveloppe du pneumatique gonflé monté sur la jante de mesure, indiquant les dimensions pertinentes (voir par. 6.1.1. et 6.1.2.) du type présenté en vue de l'homologation.  Elle doit aussi être accompagnée soit du procès-verbal d'essai délivré par le laboratoire d'essai agréé, soit d'un ou de deux échantillons du type de pneumatique, au choix de l'autorité compétente.

4.3.	L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la qualité de la conformité de production avant que soit accordée l'homologation du type.

4.4.	Lorsqu'un fabricant de pneumatiques soumet une demande d'homologation de type pour une gamme de pneumatiques, il n'est pas jugé nécessaire d'effectuer un essai charge/vitesse sur chaque type de pneumatique de la gamme.  L'autorité compétente pour l'homologation a toute latitude pour appliquer les critères les plus rigoureux.

5.	HOMOLOGATION

5.1.	Si le type de pneumatique présenté à l'homologation en application du présent Règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 6. ci-après, l'homologation pour ce type de pneumatique est accordée.

5.2.	Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le Règlement dans sa forme originale) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de la délivrance de l'homologation.  Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de pneumatique.

5.3.	L'homologation ou le refus d'homologation d'un type de pneumatique, en application du présent Règlement, est notifié aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent Règlement.

5.4.	Sur tout pneumatique conforme à un type de pneumatique homologué en application du présent Règlement, il est apposé, de manière visible, à l'emplacement visé au paragraphe 3.2. du présent Règlement, en plus des marques prescrites au paragraphe 3.1. ci-dessus, une marque d'homologation internationale composée :

5.4.1.	d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre "E" suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation /,

5.4.2.	d'un numéro d'homologation.

5.5.	La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.

5.6.	L'annexe 2 du présent Règlement donne un exemple de la marque d'homologation.

6.	SPECIFICATIONS

6.1.	Cotes des pneumatiques

6.1.1.	Grosseur du boudin d'un pneumatique

6.1.1.1.	La grosseur du boudin est obtenue en utilisant la formule suivante :

S = S1 + K (A - A1)

dans laquelle :

S =	"grosseur du boudin" exprimée en mm, mesurée sur la jante de mesure,

S1=	"grosseur nominale du boudin" exprimée en mm, telle que figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation de celui-ci, conformément aux prescriptions,

A =	largeur exprimée en mm de la jante de mesure indiquée par le manufacturier dans la notice descriptive,

A1=	largeur exprimée en mm de la jante théorique.

On retient pour A1 la valeur S1 multipliée par x, justifiée par le fabricant, et pour K la valeur 0,4.

6.1.1.2.	Toutefois, pour les types de pneumatiques existants dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent Règlement, il est admis que la grosseur du boudin soit celle qui figure dans ces tableaux en face de la désignation du pneumatique.

6.1.1.3.	Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le "montage pneumatique/jante" (voir le paragraphe 3.1.11.) symbole "A", la valeur K est considérée comme étant égale à 0.6.

6.1.2.	Diamètre extérieur d'un pneumatique

6.1.2.1.	Le diamètre extérieur d'un pneumatique est obtenu en utilisant la formule suivante :

D = d + 2H

dans laquelle D, d, S1 et Ra désignent respectivement :

D	le diamètre extérieur exprimé en mm,

d	le nombre conventionnel mentionné au paragraphe 2.17.1.3. ci-dessus exprimé en mm,

S1	la grosseur nominale de boudin traduite en mm,

Ra	le rapport nominal d'aspect,

H	représente la hauteur nominale du boudin en millimètres et est égal
à S1 x 0,01 Ra

tels que figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation de celui-ci conformément aux prescriptions du paragraphe 3.4. ci-dessus.

6.1.2.2.	Toutefois pour les types des pneumatiques existants dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent Règlement, il est admis que le diamètre extérieur soit celui qui figure dans ces tableaux en face de la désignation du pneumatique.

6.1.2.3.	Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le "montage pneumatique/jante" (voir le paragraphe 3.1.11.) symbole "A", le diamètre extérieur est celui spécifié dans la désignation de dimension du pneumatique figurant sur le flanc de celui-ci.

6.1.3.	Méthode de mesure des pneumatiques

La mesure des cotes de pneumatiques doit être faite suivant le mode opératoire indiqué à l'annexe 6 du présent Règlement.

6.1.4.	Spécifications relatives à la grosseur du boudin du pneumatique

6.1.4.1.	La grosseur hors tout du pneumatique peut être inférieure à la grosseur du (des) boudin(s) déterminée en application du paragraphe 6.1.1. ci-dessus.

6.1.4.2.	Elle peut dépasser cette valeur de 4% pour les pneumatiques à structure radiale et de 8% pour les pneumatiques à structure diagonale.  Toutefois, pour les pneumatiques d'une grosseur de boudin nominale supérieure à 305 mm conçus pour le montage en jumelé, la valeur déterminée conformément au paragraphe 6.1.1. ci-dessus ne doit pas être dépassée de plus de 2 % pour les pneumatiques à structure radiale ayant un rapport nominal hauteur/grosseur du boudin supérieur à 60, ou de plus de 4 % pour les pneumatiques à structure diagonale.

6.1.4.3.	Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le "montage pneumatique/jante" (voir le paragraphe 3.1.11.) symbole "A", la grosseur hors tout du pneumatique dans sa partie inférieure, est égale à la largeur nominale de la jante sur laquelle le pneumatique est monté, telle qu'indiquée par le constructeur dans la notice descriptive, majorée de 27 mm.

6.1.5.	Spécification du diamètre extérieur du pneumatique

Le diamètre extérieur d'un pneumatique ne doit pas se situer à l'extérieur des valeurs Dmin et Dmax obtenues à partir des formules suivantes :

Dmin = d + (2H x a)

Dmax = d + (2H x b)

dans lesquelles :

6.1.5.1.	Pour les pneumatiques énumérés à l'annexe 5 et les pneumatiques identifiés par le "montage pneumatique/jante" (voir le paragraphe 3.1.11.) symbole "A", la hauteur nominale H du boudin est égale à:

H = 0.5 (D-d); (pour les références voir le paragraphe 6.1.2.)

6.1.5.2.	En ce qui concerne les autres dimensions, non énumérées à l'annexe 5,

"H" et "d" sont définis comme dans le paragraphe 6.1.2.1.

6.1.5.3.	Les valeurs des coefficients "a" et "b" sont respectivement :

6.1.5.3.1.	Coefficient "a" = 0,97

6.1.5.3.2.	Coefficient "b"				Structure	Structure

radiale		diagonale

Pour les pneumatiques

à usage normal			  1,04		  1,07

Pour les pneumatiques

à usage spécial				  1,06		  l,09

6.1.5.3.3.	Pour les pneus neige le diamètre extérieur (D max) fixé conformément aux dispositions ci-dessus peut être dépassé de 1%.

6.2.	Essai d'endurance charge/vitesse

6.2.1.	Chaque type de pneumatique doit subir au moins un essai d'endurance charge/vitesse effectué(s) suivant le mode opératoire indiqué à l'annexe 7 du présent Règlement.

6.2.2.	Le pneumatique, après avoir subi avec succès l'essai d'endurance, ne doit comporter aucun décollement de la bande de roulement, des plis des câblés, ni comporter d'arrachements de la bande de roulement ou de rupture des câblés.

6.2.3.	Le diamètre extérieur du pneumatique, mesuré six heures après l'essai d'endurance charge/vitesse, ne doit pas différer de plus de ± 3,5% du diamètre extérieur mesuré avant l'essai.

6.2.4.	Lorsque l'homologation d'un type de pneumatique est demandée pour les couples de valeurs de la charge et de la vitesse qui sont donnés dans le tableau figurant à l'annexe 8, il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai d'endurance prévu au paragraphe 6.2.1. ci-dessus pour des valeurs de la charge et de la vitesse autres que les valeurs nominales.

6.2.5.	Lorsque l'homologation est demandée pour un type de pneumatique ayant, en plus de la combinaison de couples de valeurs de la charge et de la vitesse indiquée au tableau de l'annexe 8, une autre combinaison de couples de ces valeurs, l'essai d'endurance prévu au paragraphe 6.2.1. ci-dessus doit également être effectué, pour cette autre combinaison de valeurs, sur un deuxième pneumatique.

7.	MODIFICATION ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION D'UN TYPE DE PNEUMATIQUE

7.1.	Toute modification du type de pneumatique est portée à la connaissance du service administratif accordant l'homologation du type de ce pneumatique.  Ce service peut alors:

7.1.1.	soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable sensible et qu'en tout cas ce pneumatique satisfait encore aux prescriptions,

7.1.2.	soit demander un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

7.2.	Une modification du dessin de la bande de roulement du pneumatique n'est pas considérée comme devant entraîner la répétition des essais prévus au paragraphe 6. du présent Règlement.

7.3.	La confirmation de l'homologation avec l'indication des modifications ou le refus de l'homologation est notifiée aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement par la procédure indiquée au paragraphe 5.3. ci-dessus.

7.4.	L'autorité compétente qui délivre l'extension d'homologation attribue un numéro de série à ladite extension et en informe les autres parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement.

8.	CONFORMITE DE LA PRODUCTION

Les modalités de contrôle de la conformité de la production sont celles définies à l'appendice 2 de l'Accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions étant les suivantes :

8.1.	Les pneumatiques homologués en vertu du présent Règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué, c'est-à-dire satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6. ci-dessus.

8.2.	L'autorité qui a accordé l'homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité utilisées dans chaque unité de production.  Pour chaque installation de production, la fréquence normale de ces vérifications doit être d'une tous les deux ans.

9.	SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION

9.1.	L'homologation délivrée pour un type de pneumatique en application du présent Règlement peut être retirée si la condition énoncée au paragraphe 8.1. ci-dessus n'est pas respectée ou si les pneumatiques prélevés dans la série n'ont pas subi avec succès les essais prévus par ce même paragraphe.

9.2.	Si une Partie à l'Accord appliquant le présent Règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informe aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement.

10.	ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un type de pneumatique homologué conformément au présent Règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation qui, à son tour, avise les autres parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement.

11.	NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION, DES LABORATOIRES D'ESSAIS ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

11.1.	Les Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement communiquent au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et, le cas échéant, des laboratoires d'essais agréés, ainsi que ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation et de refus ou de retrait d'homologation émises dans les autres pays.

11.2.	Les Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement peuvent utiliser les laboratoires des fabricants de pneumatiques et désigner, comme laboratoires d'essais agrées, ceux d'entre eux qui sont situés sur leur propre territoire ou sur le territoire d'une des Parties appliquant l'Accord, sous réserve d'un accord préliminaire à cette procédure par le département administratif compétent de cette dernière.

11.3.	Dans le cas où un Partie à l'Accord fait usage du paragraphe 11.2. ci-dessus, elle peut, si elle le désire, se faire représenter aux essais par une ou plusieurs personnes de son choix.

Figure explicative

(voir paragraphe 2. du Règlement)

__________

Annexe 1

COMMUNICATION

(format maximal:  A4 (210 x 297 mm))

concernant :	2/	DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION

EXTENSION D'HOMOLOGATION

REFUS D'HOMOLOGATION

RETRAIT D'HOMOLOGATION

ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

d'un type de pneumatique pour véhicules à moteur, en application du Règlement No 54.

Homologation No ...	Extension No ...

1.	Nom du fabricant ou marque(s) de fabrique du type de pneumatique

2.	Désignation du type de pneumatique par le fabricant

3.	Nom et adresse du fabricant

4.	Le cas échéant, nom et adresse de son mandataire

5.	Description sommaire

5.1.	Dimensions du pneumatique

5.2.	Catégorie d'utilisation : normale/spéciale/neige 2/

5.3.	Structure : diagonale/radiale 2/

5.4.	Symbole de la catégorie de vitesse

5.4.1.	Nominale

5.4.2.	Supplémentaire (le cas échéant)

5.5.	Indices de capacité de charge

5.5.1.	Correspondant à la vitesse nominale : simple..........................   jumelé

5.5.2.	Correspondant à la vitesse supplémentaire : simple.....................   jumelé

6.	Service technique et, le cas échéant, laboratoire d'essai agréé pour l'homologation ou la vérification de la conformité

7.	Date du procès-verbal délivré par ce service

8.	Numéro du procès-verbal délivré par ce service

9.	Motif(s) de l'extension (le cas échéant)

10.	Observations

11.	Lieu

12.	Date	.

13.	Signature

14.	Est annexée à la présente communication une liste des pièces figurant dans le dossier d'homologation déposé auprès des services administratifs ayant délivré l'homologation et qui peuvent être obtenues sur demande.

___________

_____________

1/	Numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré l'homologation (cf. les dispositions du Règlement concernant l'homologation).

2/	Biffer les mentions inutiles.

Annexe 2

EXEMPLE DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION

a = 12 mm (min.)

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un pneumatique, indique que ce type de pneumatique a été homologué aux Pays-Bas (E4), sous le No 002439.  Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation indiquent que l'homologation a été accordée conformément aux dispositions du Règlement No 54 sous sa forme originale.

Note :

Le numéro d'homologation doit être placé à proximité du cercle et être disposé soit au-dessus ou au dessous de la lettre "E", soit à gauche ou à droite de cette lettre.  Les chiffres du numéro d'homologation doivent être disposés du mêmes côté par rapport à la lettre "E" et orienté dans le même sens.  L'utilisation de chiffres romains pour les numéros d'homologation doit être évitée afin d'exclure toute confusion avec d'autres symboles.

____________

Annexe 3

SCHÉMA DES INSCRIPTIONS DU PNEUMATIQUE

|  | HAUTEURS MINIMALES DES INSCRIPTIONS (mm) |
| --- | --- |
|  | Pneumatiques de diamètre nominal de jante < 508 mm (Code 20) ou de grosseur nominale de boudin < 235 mm (Code 9) | Pneumatiques de diamètre nominal de jante > 508 mm (Code 20) ou de grosseur nominale de boudin > 235 mm (Code 9) |
| b | 6 | 9 |
| c | 4 |
| d | 6 |

1.	Ces inscriptions, qui sont données à titre d’exemple, définissent un pneumatique:

Ayant une grosseur nominale du boudin de 255;

Ayant un rapport nominal d’aspect de 70;

Possédant une structure radiale (R);

Ayant un diamètre nominal de jante de 572 mm, dont le symbole est 22,5;

Possédant des capacités de charge de 3 150 kg en simple et de 2 900 kg en jumelé, correspondant respectivement aux indices de charge 148 et 145 figurant à l’annexe 4 du présent Règlement;

Ayant une vitesse de référence de 100 km/h correspondant à la catégorie de vitesse J;

Classé dans la catégorie d’utilisation Neige: M+S

Pouvant être utilisé en outre à 120 km/h (catégorie de vitesse L) avec une capacité de charge de 3 000 kg en simple et de 2 725 kg en jumelé, correspondant respectivement aux indices de charge 145 et 143 figurant à l’annexe 4 du présent Règlement

Pouvant être monté sans chambre à air: “TUBELESS”

Fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l’année 2003, et

Devant être gonflé à 620 kPa pour les essais d’endurance charge/vitesse, dont le symbole PSI est 90.

2.	Dans le cas particulier de pneumatiques ayant la configuration de montage pneumatique/jante "A", les inscriptions doivent se présenter sous la forme de l’exemple ci-après:

235-700 R 450A, où:

235 désigne la grosseur nominale du boudin en mm

700 désigne le diamètre extérieur en mm

R désigne la structure du pneumatique – voir le paragraphe 3.1.3. du présent Règlement

450 désigne le diamètre nominal de la jante en mm

A désigne la configuration du montage pneumatique/jante.

Les inscriptions relatives à l’indice de charge, au symbole de la catégorie de vitesse, à la date de fabrication et autres inscriptions doivent suivre l’exemple 1 ci-dessus.

3.	L’emplacement et l’ordre des inscriptions composant la désignation du pneumatique doivent être les suivants:

a)	La désignation de la dimension telle que définie au paragraphe 2.17. du présent Règlement doit être groupée, comme indiqué dans les exemples donnés plus haut: 255/70 R 22.5 ou 235-700 R 450A;

b)	La description de service comportant l’indice ou les indices de charge et le code de vitesse doivent être placés immédiatement après la désignation de la dimension du pneumatique, telle que définie au paragraphe 2.17. du présent Règlement;

c)	Les symboles "TUBELESS" et "M+S" ou "FRT" ou "MPT" (et leurs équivalents) peuvent être éloignés de la désignation de la dimension du pneumatique;

d)	S'il est fait usage du paragraphe 6.2.5. du présent Règlement, les indices additionnels de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse doivent être indiquées à l'intérieur d'un cercle au voisinage des indices de capacité de charge nominale et du symbole de catégorie de vitesse figurant sur le flanc du pneumatique.

___________

Annexe 4

LISTE DES SYMBOLES DES INDICES DE CAPACITE DE CHARGE

| Indice de capacité de charge | Masse maximum correspondante à supporter (kg) |
| --- | --- |
| 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 | 250 257 265 272 280 290 300 307 315 325 335 345 355 365 375 387 400 412 425 437 450 462 475 487 500 515 530 545 560 580 600 615 630 650 670 690 710 730 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975 1 000 1 030 1 060 1 090 1 120 1 150 1 180 1 215 1 250 1 285 1 320 1 360 |

| Indice de capacité de charge | Masse maximum correspondante à supporter (kg) |
| --- | --- |
| 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 | 1 400 1 450 1 500 1 550 1 600 1 650 1 700 1 750 1 800 1 850 1 900 1 950 2 000 2 060 2 120 2 180 2 240 2 300 2 360 2 430 2 500 2 575 2 650 2 725 2 800 2 900 3 000 3 075 3 150 3 250 |

| Indice de capacité de charge | Masse maximum correspondante à supporter (kg) |
| --- | --- |
| 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 | 3 350 3 450 3 550 3 650 3 750 3 875 4 000 4 125 4 250 4 375 4 500 4 625 4 750 4 875 5 000 5 150 5 300 5 450 5 600 5 800 6 000 6 150 6 300 6 500 6 700 6 900 7 100 7 300 7 500 7 750 |

| Indice de capacité de charge | Masse maximum correspondante à supporter (kg) |
| --- | --- |
| 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 | 8 000 8 250 8 500 8 750 9 000 9 250 9 500 9 750 10 000 10 300 10 600 10 900 11 200 11 500 11 800 12 150 12 500 12 850 13 200 13 600 14 000 |

_____________

Annexe 5

DESIGNATION ET COTES D'ENCOMBREMENT DES PNEUMATIQUES

PREMIERE PARTIE

PNEUMATIQUES EUROPEENS

Tableau A

DIMENSIONS CODEES DE PNEUS MONTES SUR JANTES INCLINEES DE 5°

OU JANTES A BASE PLATE.  STRUCTURE RADIALE ET DIAGONALE.

| Désignation du pneu (+) | Code de la largeur de jante de mesure | Diamètre nominal de la jante d (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | Grosseur du boudin S (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Radial | Diagonal | Radial | Diagonal |
| Séries standard 4.00R8 (*) 4.00R10(*) 4.00R12(*) 4.50R8 (*) 4.50R10(*) 4.50R12(*) 5.00R8 (*) 5.00R10(*) 5.00R12(*) 6.00R9 6.00R14C 6.00R16(*) 6.50R10 6.50R14C 6.50R16(*) 6.50R20(*) 7.00R12 7.00R14C 7.00R15(*) 7.00R16C 7.00R16 7.00R20 7.50R10 7.50R14C 7.50R15(*) 7.50R16(*) 7.50R17(*) 7.50R20 8.25R15 8.25R16 8.25R17 8.25R20 | 2.50 3.00 3.00 3.50 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 4.00 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.50 6.50 6.50 6.50 | 203 254 305 203 254 305 203 254 305 229 356 406 254 356 406 508 305 356 381 406 406 508 254 356 381 406 432 508 381 406 432 508 | 414 466 517 439 490 545 467 516 568 540 626 728 588 640 742 860 672 650 746 778 784 892 645 686 772 802 852 928 836 860 886 962 | 414 466 517 439 490 545 467 516 568 540 625 730 588 650 748 - 672 668 752 778 774 898 645 692 772 806 852 928 836 860 895 970 | 107 108 108 125 125 125 132 134 134 160 158 170 177 170 176 181 192 180 197 198 198 198 207 195 212 210 210 210 230 230 230 230 | 107 108 108 125 125 128 132 134 137 160 158 170 177 172 176 - 192 182 198 198 198 198 207 192 212 210 210 213 234 234 234 234 |

Table A - (suite)

| Désignation du pneu (+) | Code de la largeur de jante de mesure | Diamètre nominal de la jante d (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | Grosseur du boudin S (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Radial | Diagonal | Radial | Diagonal |
| 9.00R15 9.00R16(*) 9.00R20 10.00R15 10.00R20 10.00R22 11.00R16 11.00R20 11.00R22 11.00R24 12.00R20 12.00R22 12.00R24 13.00R20 14.00R20 14.00R24 16.00R20 Séries 80 12/80 R 20 13/80 R 20 14/80 R 20 14/80 R 24 14.75/80 R 20 15.5/80 R 20 | 6.00 6.50 7.00 7.50 7.50 7.50 6.50 8.00 8.00 8.00 8.50 8.50 8.50 9.00 10.00 10.00 13.00 8.50 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 | 381 406 508 381 508 559 406 508 559 610 508 559 610 508 508 610 508 508 508 508 610 508 508 | 840 912 1018 918 1052 1102 980 1082 1132 1182 1122 1174 1226 1176 1238 1340 1370 1008 1048 1090 1192 1124 1158 | 840 900 1012 918 1050 1102 952 1080 1130 1180 1120 1174 1220 1170 1238 1340 1370 - - - - - - | 249 246 258 275 275 275 279 286 286 286 313 313 313 336 370 370 446 305 326 350 350 370 384 | 249 252 256 275 275 275 272 291 291 291 312 312 312 342 375 375 446 - - - - - - |
| Pneus "Wide Base" pour camions à usages multiples |
| 7.50 R 18 MPT 10.5 R 18 MPT 10.5 R 20 MPT 12.5 R 18 MPT 12.5 R 20 MPT 14.5 R 20 MPT 14.5 R 24 MPT | 5.50 9 9 11 11 11 11 | 457 457 508 457 508 508 610 | 885 905 955 990 1040 1095 1195 | 276 276 330 330 362 362 | 208 270 270 325 325 355 355 |

(+)	Les pneumatiques à structure diagonale sont identifiés par un tiret à la place de la lettre "R" (par exemple 5.00-8).

(*)	La désignation de la dimension peut être complétée par la lettre "C" (par exemple
6.00-16C).

Tableau B

DIMENSIONS CODEES DE PNEUS MONTES SUR JANTES INCLINEES A 15% - RADIAUX

| Désignation du pneu | Code de la largeur de jante de mesure | Diamètre nominal de la jante d (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | Grosseur du boudin S (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 R 17.5 (*) 7 R 19.5 8 R 17.5 (*) 8 R 19.5 8 R 22.5 8.5 R 17.5 9 R 17.5 9 R 19.5 9 R 22.5 9.5 R 17.5 9.5 R 19.5 10 R 17.5 10 R 19.5 10 R 22.5 11 R 22.5 11 R 24.5 12 R 22.5 13 R 22.5 15 R 19.5 15 R 22.5 16.5 R 19.5 16.5 R 22.5 18 R 19.5 18 R 22.5 Série 70 10/70 R 22.5 11/70 R 22.5 12/70 R 22.5 13/70 R 22.5 | 5.25 5.25 6.00 6.00 6.00 6.00 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 7.50 7.50 7.50 8.25 8.25 9.00 9.75 11.75 11.75 13.00 13.00 14.00 14.00 7.50 8.25 9.00 9.75 | 445 495 445 495 572 445 445 495 572 445 495 445 495 572 572 622 572 572 495 572 495 572 495 572 572 572 572 572 | 752 800 784 856 936 802 820 894 970 842 916 858 936 1020 1050 1100 1084 1124 998 1074 1046 1122 1082 1158 928 962 1000 1033 | 185 185 208 208 208 215 230 230 230 240 240 254 254 254 279 279 300 320 387 387 425 425 457 457 254 279 305 330 |

(*)	La désignation de la dimension peut être complétée par la lettre "C" (par exemple
7 R 17.5C).

Tableau C

PNEUMATIQUES POUR VEHICULES UTILITAIRES LEGERS -

STRUCTURE RADIALE ET DIAGONALE

| Désignation du pneu (+) | Code de la largeur de jante de mesure | Diamètre nominal de la jante d (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | Grosseur du boudin S (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Radial | Diagonal | Radial | Diagonal |
| Désignation métrique |
| 145 R 10 C 145 R 12 C 145 R 13 C 145 R 14 C 145 R 15 C 155 R 12 C 155 R 13 C 155 R 14 C 165 R 13 C 165 R 14 C 165 R 15 C 175 R 13 C 175 R 14 C 175 R 16 C 185 R 13 C 185 R 14 C 185 R 15 C 185 R 16 C 195 R 14 C 195 R 15 C 195 R 16 C 205 R 14 C 205 R 15 C 205 R 16 C 215 R 14 C 215 R 15 C 215 R 16 C 245 R 16 C 17 R 15 C 17 R 380 C 17 R 400 C 19 R 400 C | 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 5.00 5.00 150 mm 150 mm | 254 305 330 356 381 305 330 356 330 356 381 330 356 406 330 356 381 406 356 381 406 356 381 406 356 381 406 406 381 381 400 400 | 492 542 566 590 616 550 578 604 596 622 646 608 634 684 624 650 674 700 666 690 716 686 710 736 700 724 750 798 678 678 698 728 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 798 - - - - | 147 147 147 147 147 157 157 157 167 167 167 178 178 178 188 188 188 188 198 198 198 208 208 208 218 218 218 248 178 178 186 200 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 248 - - - - |
| Désignation codée |
| 5.60 R 12 C 6.40 R 13 C 6.70 R 13 C 6.70 R 14 C 6.70 R 15 C | 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 | 305 330 330 356 381 | 570 648 660 688 712 | 572 640 662 688 714 | 150 172 180 180 180 | 148 172 180 180 180 |

(+)	Les pneumatiques à structure diagonale sont identifiés par un tiret à la place de la
lettre "R" (par exemple 145-10 C).

Tableau D

PNEUS A USAGES SPECIAUX - STRUCTURE RADIALE ET DIAGONALE

| Désignation du pneu (+) | Code de la largeur de jante de mesure | Diamètre nominal de la jante d (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | Grosseur du boudin S (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation par code |
| 15x4 1/2-8 16x6-8 18x7 18x7-8 21x8-9 21x4 22x4 1/2 23x5 23x9-10 25x6 27x10-12 28x9-15 | 3.25 4.33 4.33 4.33 6.00 2.32 3.11 3.75 6.50 3.75 8.00 7.00 | 203 203 203 203 229 330 330 330 254 330 305 381 | 385 425 462 462 535 565 595 635 595 680 690 707 | 122 152 173 173 200 113 132 155 225 170 255 216 |
| Désignation métrique |
| 200-15 250-15 300-15 | 6.50 7.50 8.00 | 381 381 381 | 730 735 840 | 205 250 300 |

(+)	Les pneumatiques à structure radiale sont identifiés par la lettre "R" à la place du tiret (par exemple 15 x 4 1/2 R 8).

DEUXIEME PARTIE

PNEUMATIQUES AMERICAINS

-	Les tolérances indiquées en dessous des tableaux s'appliquent à la place de celles qui sont indiquées aux paragraphes 6.1.4.2. et 6.1.5.3.

-	Les diamètres extérieurs sont indiqués pour les diverses catégories d'utilisation : utilisation normale, utilisation sur la neige, utilisation spéciale.

Tableau A

PNEUMATIQUES POUR VEHICULES UTILITAIRES LEGERS (PNEUS LT)

DIAGONAUX ET RADIAUX

| Désignation du pneu 1/ | Code pour la largeur de la jante de mesure | Diamètre nominal d de la jante (mm) | Diamètre extérieur D (mm) 2/ Normal Neige | Grosseur S du boudin (mm) 3/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,00-16LT | 4,50 | 406 | 732 | 743 | 173 |
| 6,50-16LT | 4,50 | 406 | 755 | 767 | 182 |
| 6,70-16LT | 5,00 | 406 | 722 | 733 | 191 |
| 7,00-13LT | 5,00 | 330 | 647 | 658 | 187 |
| 7,00-14LT | 5,00 | 356 | 670 | 681 | 187 |
| 7,00-15LT | 5,50 | 381 | 752 | 763 | 202 |
| 7,00-16LT | 5,50 | 406 | 778 | 788 | 202 |
| 7,10-15LT | 5,00 | 381 | 738 | 749 | 199 |
| 7,50-15LT | 6,00 | 381 | 782 | 794 | 220 |
| 7,50-16LT | 6,00 | 406 | 808 | 819 | 220 |
| 8,25-16LT | 6,50 | 406 | 859 | 869 | 241 |
| 9,00-16LT | 6,50 | 406 | 890 | 903 | 257 |
| G78-15LT | 6,00 | 381 | 711 | 722 | 212 |
| H78-15LT | 6,00 | 381 | 727 | 739 | 222 |
| L78-15LT | 6,50 | 381 | 749 | 760 | 236 |
| L78-16LT | 6,50 | 406 | 775 | 786 | 236 |
| 7-14,5LT 4/ | 6,00 | 368 | 677 |  | 185 |
| 8-14,5LT 4/ | 6,00 | 368 | 707 |  | 203 |
| 9-14,5LT 4/ | 7,00 | 368 | 711 |  | 241 |
| 7-17,5LT | 5,25 | 445 | 758 | 769 | 189 |
| 8-17,5LT | 5,25 | 445 | 788 | 799 | 199 |

1/	Les pneus radiaux sont désignés par la lettre "R" au lieu de "-" (exemple 6,00 R 16LT).

2/	Coefficient "b" pour le calcul de Dmax : 1,08.

3/	La largeur hors tout peut dépasser les chiffres indiqués de 8 % au maximum.

4/	Les lettres "MH" peuvent remplacer les lettres "LT" pour la désignation du pneu (exemple : 7-14,5 MH).

Tableau B

PNEUMATIQUES POUR VEHICULES UTILITAIRES LEGERS
(PNEUS A FORTE FLOTTATION)

DIAGONAUX ET RADIAUX

| Désignation du pneu / | Code pour la largeur de la jante de mesure | Diamètre nominal d de la jante (mm) | Diamètre extérieur D (mm) / | Grosseur S du boudin (mm) / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normal | Neige |  |
| 9-15LT | 8,00 | 381 | 744 | 755 | 254 |
| 10-15LT | 8,00 | 381 | 773 | 783 | 264 |
| 11-15LT | 8,00 | 381 | 777 | 788 | 279 |
| 24x7,50-13LT | 6 | 330 | 597 | 604 | 191 |
| 27x8,50-14LT | 7 | 356 | 674 | 680 | 218 |
| 28x8,50-15LT | 7 | 381 | 699 | 705 | 218 |
| 29x9,50-15LT | 7,5 | 381 | 724 | 731 | 240 |
| 30x9,50-15LT | 7,5 | 381 | 750 | 756 | 240 |
| 31x10,50-15LT | 8,5 | 381 | 775 | 781 | 268 |
| 31x11,50-15LT | 9 | 381 | 775 | 781 | 290 |
| 31x13,50-15LT | 11 | 381 | 775 | 781 | 345 |
| 31x15,50-15LT | 12 | 381 | 775 | 781 | 390 |
| 32x11,50-15LT | 9 | 381 | 801 | 807 | 290 |
| 33x12,50-15LT | 10 | 381 | 826 | 832 | 318 |
| 35x12,50-15LT | 10 | 381 | 877 | 883 | 318 |
| 37x12,50-15LT | 10 | 381 | 928 | 934 | 318 |
| 37x14,50-15LT | 12 | 381 | 928 | 934 | 372 |
| 8,00-16,5LT | 6,00 | 419 | 720 | 730 | 203 |
| 8,75-16,5LT | 6,75 | 419 | 748 | 759 | 222 |
| 9,50-16,5LT | 6,75 | 419 | 776 | 787 | 241 |
| 10-16,5LT | 8,25 | 419 | 762 | 773 | 264 |
| 12-16,5LT | 9,75 | 419 | 818 | 831 | 307 |
| 30x9,50-16,5LT | 7,50 | 419 | 750 | 761 | 240 |
| 31x10,50-16,5LT | 8,25 | 419 | 775 | 787 | 266 |
| 33x12,50-16,5LT | 9,75 | 419 | 826 | 838 | 315 |
| 37x12,50-16,5LT | 9,75 | 419 | 928 | 939 | 315 |
| 37x14,50-16,5LT | 11,25 | 419 | 928 | 939 | 365 |
| 33x9,50 R15LT | 7,50 | 381 | 826 | 832 | 240 |
| 35x12,50 R16,5LT | 10,00 | 419 | 877 | 883 | 318 |
| 37x12,50 R17LT | 10,00 | 432 | 928 | 934 | 318 |

Tableau C

PNEUMATIQUES DESIGNES PAR UN CODE MONTES SUR JANTES INCLINEES DE 5°

OU JANTES A BASE PLATE

DIAGONAUX ET RADIAUX

| Désignation du pneu 1/ | Code pour la largeur de la jante de mesure | Diamètre nominale d de la jante (mm) | Diamètre extérieur |  | Grosseur S du boudin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D (mm) 2/ |  |  |
|  |  |  | Normal |  |  | (mm) 3/ |
|  |  |  | (a) | (b) | Neige |  |
| 6,50-20 | 5 | 508 | 878 |  | 893 | 184 |
| 7,00-15TR | 5,5 | 381 | 777 |  | 792 | 199 |
| 7,00-18 | 5,5 | 457 | 853 |  | 868 | 199 |
| 7,00-20 | 5,5 | 508 | 904 |  | 919 | 199 |
| 7,50-15TR | 6 | 381 | 808 |  | 825 | 215 |
| 7,50-17 | 6 | 432 | 859 |  | 876 | 215 |
| 7,50-18 | 6 | 457 | 884 |  | 901 | 215 |
| 7,50-20 | 6 | 508 | 935 |  | 952 | 215 |
| 8,25-15TR | 6,5 | 381 | 847 | 855 | 865 | 236 |
| 8,25-20 | 6,5 | 508 | 974 | 982 | 992 | 236 |
| 9,00-15TR | 7 | 381 | 891 | 904 | 911 | 259 |
| 9,00-20 | 7 | 508 | 1019 | 1031 | 1038 | 259 |
| 10,00-15TR | 7,5 | 381 | 927 | 940 | 946 | 278 |
| 10,00-20 | 7,5 | 508 | 1054 | 1067 | 1073 | 278 |
| 10,00-22 | 7,5 | 559 | 1104 | 1118 | 1123 | 278 |
| 11,00-20 | 8 | 508 | 1085 | 1099 | 1104 | 293 |
| 11,00-22 | 8 | 559 | 1135 | 1150 | 1155 | 293 |
| 11,00-24 | 8 | 610 | 1186 | 1201 | 1206 | 293 |
| 11,50-20 | 8 | 508 | 1085 | 1099 | 1104 | 296 |
| 12,00-20 | 8,5 | 508 | 1125 |  | 1146 | 315 |
| 12,00-24 | 8,5 | 610 | 1226 |  | 1247 | 315 |
| 14,00-20 | 10 | 508 | 1241 |  | 1266 | 375 |
| 14,00-24 | 10 | 610 | 1343 |  | 1368 | 375 |

1/	Les pneus radiaux sont désignés par la lettre "R" au lieu de "-" (exemple : 6,50 R 20).

2/	Coefficient "b" pour le calcul de Dmax : 1,06.

Catégorie d'utilisation : pneus à utilisations normales : a) sculpture routière b) sculpture renforcée.

3/	La largeur hors tout peut dépasser les chiffres indiqués de 6 % au maximum.

Tableau D

PNEUMATIQUES DESIGNES PAR UN CODE ET DESTINES A DES USAGES SPECIAUX,

STRUCTURES DIAGONALES ET RADIALES

| Désignation du pneu | Code pour la largeur de la bande de mesure | Diamètre nominal d de la jante (mm) | Diamètre extérieur D (mm) 1/ | Grosseur S du boudin (mm) 2/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (a) | (b) |  |
| 10,00-20ML | 7,5 | 508 | 1 073 | 1 099 | 278 |
| 11,00-22ML | 8 | 559 | 1 155 | 1 182 | 293 |
| 13,00-24ML | 9 | 610 | 1 302 |  | 340 |
| 14,00-20ML | 10 | 508 | 1 266 |  | 375 |
| 14,00-24ML | 10 | 610 | 1 368 |  | 375 |
| 15-19,5ML | 11,75 | 495 | 1 019 |  | 389 |
| 24 R 21 | 18 | 533 | 1 372 | - | 610 |

1/	Coefficient "b" pour le calcul de Dmax : 1,06.

Catégorie d'utilisation : spéciale : a) sculpture pour traction b) sculpture renforcée.

2/	La largeur hors tout peut dépasser les chiffres indiqués de 8 % au maximum.

Tableau E

PNEUMATIQUES DESIGNES PAR UN CODE MONTES SUR JANTES INCLINEES DE 15°

DIAGONAUX ET RADIAUX

| Désignation du pneu 1/ | Code pour la largeur de la bande de mesure | Diamètre nominal d de la jante (mm) | Diamètre extérieur D (mm) 2/ | Grosseur S du boudin (mm) 3/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normal |  |  |
|  |  |  | a) | b) | Neige |  |
| 8-19,5 | 6,00 | 495 | 859 |  | 876 | 203 |
| 8-22,5 | 6,00 | 572 | 935 |  | 952 | 203 |
| 9-22,5 | 6,75 | 572 | 974 | 982 | 992 | 229 |
| 10-22,5 | 7,50 | 572 | 1 019 | 1 031 | 1 038 | 254 |
| 11-22,5 | 8,25 | 572 | 1 054 | 1 067 | 1 073 | 279 |
| 11-24,5 | 8,25 | 622 | 1 104 | 1 118 | 1 123 | 279 |
| 12-22,5 | 9,00 | 572 | 1 085 | 1 099 | 1 104 | 300 |
| 12-24,5 | 9,00 | 622 | 1 135 | 1 150 | 1 155 | 300 |
| 12,5-22,5 | 9,00 | 572 | 1 085 | 1 099 | 1 104 | 302 |
| 12,5-24,5 | 9,00 | 622 | 1 135 | 1 150 | 1 155 | 302 |
| 14-17,5 | 10,50 | 445 | 907 |  | 921 | 349 (-) |
| 15-19,5 | 11,75 | 495 | 1 005 |  | 1 019 | 389 (-) |
| 15-22,5 | 11,75 | 572 | 1 082 |  | 1 095 | 389 (-) |
| 16,5-22,5 | 13,00 | 572 | 1 128 |  | 1 144 | 425 (-) |
| 18-19,5 | 14,00 | 495 | 1 080 |  | 1 096 | 457 (-) |
| 18-22,5 | 14,00 | 572 | 1 158 |  | 1 172 | 457 (-) |

____________

1/	Les pneus radiaux sont désignés par la lettre "R" au lieu de "-" (exemple : 8 R 19,5).

2/	Coefficient "b" pour le calcul de Dmax : 1,05.

Catégorie d'utilisation : pneus à utilisations normales : a) sculpture routière b) sculpture renforcée.

3/	La largeur hors tout peut dépasser les chiffres indiqués de 6 % au maximum.

(-) La largeur hors tout peut dépasser les chiffres indiqués de 5 % au maximum.

Annexe 6

METHODE DE MESURE DES PNEUMATIQUES

1.	Monter le pneumatique sur la jante de mesure indiquée par le fabricant en application du paragraphe 4.1.11. du présent Règlement, le gonfler à la pression spécifiée par le fabricant conformément au paragraphe 4.1.12. du présent Règlement.

2.	Conditionner le pneumatique monté sur sa jante à la température ambiante de la salle pendant au moins 24 heures.

3.	Ajuster la pression à la valeur spécifiée au paragraphe 1. ci-dessus.

4.	Mesurer, au moyen d'un compas, en tenant compte de l'épaisseur des nervures ou cordons de protection, la grosseur hors tout en six points régulièrement espacés; retenir comme grosseur hors tout la valeur maximale mesurée.

5.	Calculer le diamètre extérieur à partir de la circonférence maximale.

____________

Annexe 7

MODE OPERATOIRE DES ESSAIS D'ENDURANCE CHARGE/VITESSE

1.	Préparation du pneumatique

1.1.	Monter un pneumatique neuf sur la jante d'essai spécifiée par le fabricant, conformément au paragraphe 4.1.11. du présent Règlement.

1.2.	Utiliser une chambre à air neuve, un ensemble chambre à air, valve et flap (selon nécessité) lors de l'essai de pneumatique avec chambre.

1.3.	Gonfler le pneumatique à la pression correspondant à l'indice de pression spécifiée par le fabricant conformément au paragraphe 4.1.12. du présent Règlement.

1.4.	Conditionner l'ensemble pneumatique et roue à la température ambiante de la salle d'essais pendant au moins trois heures.

1.5.	Réajuster la pression du pneumatique à celle spécifiée au paragraphe 1.3. ci-dessus.

2.	Procédure d'essais

2.1.	Monter l'ensemble pneumatique et roue sur l'axe d'essai et l'appliquer sur la face extérieure d'un tambour d'essai moteur lisse, de 1,70 m ± 1% de diamètre dont la surface est au moins aussi large que la bande de roulement du pneumatique.

2.2.	Appliquer sur l'axe d'essai une série de charges d'essais, exprimée en pourcentages de la charge indiquée à l'annexe 4 du présent Règlement, en face de l'indice de charge gravé sur le flanc du pneumatique, conformément au programme d'essais ci-après.  Lorsque le pneumatique comporte des indices de capacité de charge pour utilisation en simple et en jumelé, la charge de référence pour utilisation en simple sera choisie comme base pour les charges d'essais.

2.2.1.	Dans le cas des pneumatiques dont la catégorie de vitesse est supérieure à P, les méthodes d'essai sont celles définies au paragraphe 3.

2.2.2.	Pour tous les autres types de pneumatiques, le programme d'essai d'endurance figure dans l'appendice 1 de la présente annexe.

2.3.	Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique ne doit pas être corrigée et la charge d'essai doit être maintenue constante tout au long de chacun des trois paliers d'essai.

2.4.	Pendant l'essai, la température de la salle d'essais doit être maintenue à une valeur située entre 20 et 30°C ou à une température plus élevée si le manufacturier y consent.

2.5.	Le programme d'essai d'endurance doit être appliqué sans interruption.

3.	Programme d’essais charge/vitesse pour les pneumatiques appartenant au minimum à la catégorie de vitesse Q

3.1.	Ce programme s’applique:

3.1.1.	À tous les pneumatiques dont l’indice de capacité de charge en montage simple est au maximum de 121.

3.1.2.	Aux pneumatiques dont l’indice de capacité de charge en montage simple est au minimum de 122 et qui porte la mention supplémentaire "C" ou "LT" visée au paragraphe 3.1.13. du présent Règlement.

3.2.	Charge placée sur la roue exprimée en pourcentage de la charge correspondant à l'indice de charge :

3.2.1.	90% si l'essai est effectué sur un tambour d'essai de 1,70 m ± 1% de diamètre.

3.2.2.	92% si l'essai est effectué sur un tambour d'essai de 2,0 m ± 1% de diamètre

3.3.	Vitesse d'essai initiale : vitesse correspondant au symbole de la catégorie de vitesse moins 20 km/h.

3.3.1.	Temps mis pour atteindre la vitesse d'essai initiale : 10 min.

3.3.2.	Durée de la première phase = 10 min.

3.4.	Deuxième vitesse d'essai : vitesse correspondant au symbole de la catégorie de vitesse moins 10 km/h.

3.4.1.	Durée de la deuxième phase = 10 min.

3.5.	Vitesse d'essai finale : vitesse correspondant au symbole de la catégorie de vitesse.

3.5.1.	Durée de la phase finale = 30 min.

3.6.	Durée totale de l'essai : 1 h.

4.	Méthodes d'essais équivalentes

Si une méthode différente de celle décrite au paragraphe 2. ci-dessus est utilisée, sons équivalence doit être démontrée.

__________

Annexe 7 - Appendice 1

PROGRAMME D'ESSAI D'ENDURANCE

| Indice de charge | Catégorie de vitesse du pneu | Vitesse du tambour d'essai | Charge appliquée sur le volant en % de la charge correspondant à l'indice de charge |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Structure radiale min-1 | Structure diagonale min-1 | 7 h | 16 h | 24 h |
| 122 et au-dessus | F G J K L M | 100 125 150 175 200 225 | 100 100 125 150 - - | 66% | 84% | 101% |
| 121 et au-dessous | F G J K | 100 125 150 175 | 100 125 150 175 |  |  |  |
|  | L M N P | 200 250 275 300 | 175 200 - - | 70% 4 h. 75% 75% 75% | 88% 6 h. 97% 97% 97% | 106% 114% 114% 114% |

Notes:

1.	Les pneumatiques pour "applications spéciales" (voir paragraphe 2.1.3. du Règlement) doivent être essayés à une vitesse égale à 85% de la vitesse prescrite pour les pneumatiques équivalente du type normal.

2.	Les pneumatiques ayant un indice de capacité de charge de 121 ou plus, appartenant aux catégories de vitesse N ou P et portant la mention additionnelle "LT" ou "C", visée au paragraphe  3.1.13. du présent Règlement doivent être essayés selon le même programme que celui indiqué dans le tableau ci-dessus pour les pneumatiques ayant un indice de capacité de charge de 121 ou moins.

___________

Annexe 7 - Appendice 2

RAPPORT ENTRE L'INDICE DE PRESSION ET LES UNITES DE PRESSION

| Indice de pression ("PSI") | Bar | kPa |
| --- | --- | --- |
| 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 ... | 1.4 1.7 2.1 2.4 2.8 3.1 3.4 3.8 4.1 4.5 4.8 5.2 5.5 5.9 6.2 6.6 6.9 7.2 7.6 7.9 8.3 8.6 9.0 9.3 9.7 10.0 10.3 ... | 140 170 210 240 280 310 340 380 410 450 480 520 550 590 620 660 690 720 760 790 830 860 900 930 970 1000 1030 ... |

_________

Annexe 8

VARIATION DE LA CAPACITE DE CHARGE EN FONCTION DE LA VITESSE

PNEUMATIQUES POUR VEHICULES UTILITAIRES - RADIAUX ET DIAGONAUX

(voir par. 2.27. et 2.29.)

| Variation de la capacité de charge (%) |
| --- |
| Vitesse (km/h) | Tous les indices de charge | Indices de charge > 122 / | Indices de charge < 121 1/ |
|  | Symbole de la catégorie de vitesse | Symbole de la catégorie de vitesse | Symbole de la catégorie de vitesse |
|  | F | G | J | K | L | M | L | M | N | P / |
| 0 | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | +110 | +110 | +110 | +110 |
| 5 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +90 | +90 | +90 | +90 |
| 10 | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 | +75 | +75 | +75 | +75 |
| 15 | +65 | +65 | +65 | +65 | +65 | +65 | +60 | +60 | +60 | +60 |
| 20 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| 25 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 | +42 | +42 | +42 | +42 |
| 30 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +35 | +35 | +35 | +35 |
| 35 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +29 | +29 | +29 | +29 |
| 40 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +25 | +25 | +25 | +25 |
| 45 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +22 | +22 | +22 | +22 |
| 50 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| 55 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | + 17,5 | + 17,5 | + 17,5 | + 17,5 |
| 60 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | + 15,0 | + 15,0 | + 15,0 | + 15,0 |
| 65 | + 7,5 | + 8,5 | +8,5 | + 8,5 | + 8,5 | + 8,5 | + 13,5 | + 13,5 | + 13,5 | + 13,5 |
| 70 | + 5,0 | + 7,0 | + 7,0 | +7,0 | + 7,0 | + 7,0 | + 12,5 | + 12,5 | + 12,5 | + 12,5 |
| 75 | + 2,5 | + 5,5 | + 5,5 | + 5,5 | + 5,5 | + 5,5 | + 11,0 | + 11,0 | + 11,0 | + 11,0 |
| 80 | 0 | + 4,0 | + 4,0 | + 4,0 | + 4,0 | + 4,0 | + 10,0 | + 10,0 | + 10,0 | + 10,0 |
| 85 | -3 | + 2,0 | + 3,0 | + 3,0 | + 3,0 | + 3,0 | + 8,5 | + 8,5 | + 8,5 | + 8,5 |
| 90 | -6 | 0 | + 2,0 | + 2,0 | + 2,0 | + 2,0 | + 7,5 | + 7,5 | + 7,5 | + 7,5 |
| 95 | -10 | - 2,5 | + 1,0 | + 1,0 | + 1,0 | + 1,0 | + 6,5 | + 6,5 | + 6,5 | + 6,5 |
| 100 | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 5,0 | + 5,0 | + 5,0 | + 5,0 |
| 105 |  | -8 | -2 | 0 | 0 | 0 | + 3,75 | + 3,75 | + 3,75 | + 3,75 |
| 110 |  | -13 | -4 | 0 | 0 | 0 | + 2,5 | + 2,5 | + 2,5 | + 2,5 |
| 115 |  |  | -7 | -3 | 0 | 0 | + 1,25 | + 1,25 | + 1,25 | + 1,25 |
| 120 |  |  | -12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 |  |  |  |  |  | 0 | - 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 130 |  |  |  |  |  | 0 | - 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 |  |  |  |  |  |  | - 7,5 | -2,5 | 0 | 0 |
| 140 |  |  |  |  |  |  | - 10 | -5 | 0 | 0 |
| 145 |  |  |  |  |  |  |  | -7,5 | - 2,5 | 0 |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  | -10,0 | - 5,0 | 0 |
| 155 |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,5 | -2,5 |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,0 | -5,0 |

_________

# Footnotes

(/	Ancien titre de l'Accord

Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.

**/	Pour la Nouvelle Zélande, l'entrée en vigueur est le 21 avril 2002.

(/	Selon les définitions de la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1).

/	Voir figure explicative.

/	A des fins d'uniformité, ce tableau est établi avec les mêmes symboles et les mêmes vitesses que pour les voitures particulières (voir Règlement No 30).  Ces indications ne doivent pas être interprétées comme désignant les vitesses auxquelles les véhicules utilitaires équipés de ces pneumatiques sont autorisés à circuler sur route.

/	Avant le 1er janvier 2000, la date de fabrication peut être indiquée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication.

/	Cette mention n'est obligatoire que pour les types de pneumatique homologués en vertu du présent Règlement, une fois entré en vigueur le complément 14 audit Règlement.

/	1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Serbie et Monténégro, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (Les homologations sont accordées par les Etats membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud et 48 pour la Nouvelle-Zélande.  Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet Accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l'Accord.

/	Les pneus radiaux sont désignés par la lettre "R" au lieu de "-"
(exemple 24 x 7,50 R 13LT).

/	Coefficient "b" pour le calcul de Dmax : 1,07.

/	La largeur hors tout peut dépasser les chiffres indiqués de 7 % au maximum.

/	Les indices de capacité de charge concernent une opération unique.

/	Les variations de charge ne sont pas autorisées aux vitesses supérieures à 160 km/h. Pour les catégories de vitesse désignées par le symbole "Q" et les catégories au-dessus  (voir par. 2.28.2.), la vitesse maximale autorisée pour le pneumatique est spécifiée.

# Comments

Page 2 est une page blanche.

# Text boxes

émanant de :	Nom de l'administration:

......................................

......................................

......................................