| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.84/Amend.4 |
| --- | --- | --- |

12 July 2005

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ,  И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ

ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ*

(Пересмотр 2, включая поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

________

Добавление 84:  Правила № 85

Поправка 4

Дополнение 4 к первоначальному варианту Правил – Дата вступления в силу:  23 июня 2005 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО

УТВЕРЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ИЛИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОТЯГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ M И N,

В ОТНОШЕНИИ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОЩНОСТИ И МАКСИМАЛЬНОЙ

30-МИНУТНОЙ МОЩНОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОТЯГИ

________

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

____________

*	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

GE.05-22222   (R)    100805    100805

Включить новые пункты 2.5-2.5.3 следующего содержания:

"2.5	"Гибридные транспортные средства (ГТС):

2.5.1	под "гибридным транспортным средством (ГТС)" подразумевается транспортное средство, имеющее по крайней мере два различных преобразователя энергии и две различные системы аккумулирования энергии (на борту транспортного средства) для приведения транспортного средства в движение.

2.5.2	Под "гибридным электромобилем (ГЭМ)" подразумевается транспортное средство, которое для обеспечения механической тяги получает энергию из обоих указанных ниже бортовых источников аккумулирования энергии/мощности, а именно:

-	потребляемое топливо,

-	устройство аккумулирования электроэнергии/мощности (например, аккумулятора, конденсатора, маховика/генератора…).

2.5.3	В гибридном электромобиле "трансмиссия" подразумевает сочетание двух различных типов системы тяги:

-	двигателя внутреннего сгорания и

-	одной (или нескольких) системы (систем) электротяги".

Пункт 3.2 изменить следующим образом:

"3.2	К заявке должно быть приложено описание системы тяги в трех экземплярах, включающее все соответствующие подробности, указанные:

-	в приложении 1 - только по транспортным средствам с двигателем внутреннего сгорания, либо

-	в приложении 2 - только по электромобилям, либо

-	в приложениях 1 и 2 - по гибридным электромобилям".

Включить новый пункт 3.3 следующего содержания:

"3.3	В случае гибридных электромобилей (ГЭМ) испытания проводятся отдельно на двигателе внутреннего сгорания (в соответствии с приложением 5) и на системе (системах) электротяги (в соответствии с приложением 6)".

Пункт 3.3 (прежний), нумерацию изменить на 3.4, а текст - следующим образом:

"3.4	Система тяги (или набор систем тяги), представляющая (представляющий) тип(ы) (набора) системы тяги, подлежащий (подлежащие) официальному утверждению, с оборудованием, предписанным в приложениях 5 и 6 к настоящим Правилам, передается технической службе, проводящей испытания для официального утверждения".

Приложение 3 (СООБЩЕНИЕ)

Пункты 1-5 изменить следующим образом:

"1.	Фабричная или торговая марка системы тяги или набора систем тяги:

2.	Двигатель внутреннего сгорания:

2.1	Модель:

2.2	Тип:

2.3	Наименование и адрес завода-изготовителя:

3.	Система (системы) электротяги:

3.1	Модель:

3.2	Тип:

3.3	Наименование и адрес завода-изготовителя:

5.	Система тяги или набор систем тяги, представленные для официального утверждения (дата): 	"

Пункт 12 изменить следующим образом:

"12.	Система (системы) электротяги: 	"

-----