| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.98/Rev.2 |
| --- | --- | --- |
| 24 février 2009 |  |  |

# ACCORD

CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D'ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS (/

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_________

### Additif 98 : Règlement No 99

## Révision 2

# Comprenant tout le texte valide jusqu'à :

# Le complément 2 à la version originale du Règlement - Date d'entrée en vigueur : 27 février 2004

Le rectificatif 1 au complément 1 à la version originale du Règlement, faisant l'objet de la Notification dépositaire C.N.445.2004.TREATIES-1 du 13 mai 2004 - Date d'entrée en vigueur : 10 mars 2004

Le rectificatif 1 au complément 2 à la version originale du Règlement, faisant l'objet de la Notification dépositaire C.N.1273.2005.TREATIES-1 du 21 décembre 2005 - Date d'entrée en vigueur : 16 novembre 2005

# Le complément 3 à la version originale du Règlement - Date d'entrée en vigueur : 4 juillet 2006

# Le complément 4 à la version originale du Règlement - Date d'entrée en vigueur : 15 octobre 2008

Le rectificatif 1 à la Révision 1 du Règlement, faisant l'objet de la Notification dépositaire C.N.19.2009.TREATIES-1 du 15 janvier 2009 - Date d'entrée en vigueur : 15 novembre 2008

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES SOURCES LUMINEUSES À DÉCHARGE POUR PROJECTEURS HOMOLOGUÉS DE VÉHICULES À MOTEUR

_________

### NATIONS UNIES

Règlement No 99

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES SOURCES LUMINEUSES À DÉCHARGE POUR PROJECTEURS HOMOLOGUÉS
DE VÉHICULES À MOTEUR

Table des matières

REGLEMENT		Page

1.	Domaine d'application ................................	5

2.	Dispositions administratives .........................	5

2.1.	Définitions ..........................................	5

2.2.	Demande d'homologation ...............................	5

2.3.	Inscriptions .........................................	6

2.4.	Homologation .........................................	6

3.	Prescriptions techniques .............................	8

3.1.	Définitions ..........................................	8

3.2.	Spécifications générales .............................	9

3.3.	Fabrication ..........................................	9

3.4.	Essais ...............................................	10

3.5.	Position et dimensions des électrodes,

de l’arc et des bandes ...............................	10

3.6.	Caractéristiques de l’allumage, du lancement

et du rallumage à chaud ..............................	11

3.7.	Caractéristiques électriques .........................	11

3.8.	Flux lumineux ............. ..........................	11

3.9.	Couleur ..............................................	11

3.10.	Rayonnement ultraviolet ..............................	12

Table des matières (suite)

3.11.	Sources lumineuses étalon à décharge .................	13

4.	Conformité de la production ..........................	13

5.	Sanctions pour non-conformité de la production .......	15

6.	Arrêt définitif de la production .....................	15

7.	Noms et adresses des services techniques chargés des

essais d'homologation et des services administratifs .	15

ANNEXES

Annexe 1	Feuilles concernant les sources lumineuses à décharge

Annexe 2	Communication concernant l'homologation ou l'extension ou le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de source lumineuse à décharge en application du Règlement No 99

Annexe 3	Exemple de la marque d'homologation

Annexe 4	Méthode de mesure des caractéristiques électriques et photométriques

Annexe 5	Dispositif optique pour mesurer la position et la forme de l’arc et celle des électrodes

Annexe 6	Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la qualité suivies par le fabricant

Annexe 7	Echantillonnage et niveaux de conformité en ce qui concerne les procès-verbaux d'essais du fabricant

Annexe 8	Prescriptions minimales pour l’échantillonnage par un inspecteur

1.	DOMAINE D'APPLICATION

Le présent Règlement s'applique aux sources lumineuses à décharge présentées à l'annexe 1, qui sont destinées aux projecteurs à décharge homologués pour véhicules à moteur.

2.	DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

2.1.	Définitions

2.1.1.	Au sens du présent Règlement, on entend par "catégorie" différents modèles de base de sources lumineuses à décharge normalisées. Chaque catégorie porte une désignation spécifique par exemple "D2S".

2.1.2.	Par "sources lumineuses à décharge de types différents", on entend des sources lumineuses de la même catégorie présentant entre elles des différences essentielles qui peuvent être les suivants:

2.1.2.1.	la marque de fabrique ou de commerce /;

2.1.2.2.	la conception de l'ampoule, dans la mesure où ces différences influent sur les résultats optiques;

2.2.	Demande d'homologation

2.2.1.	La demande d'homologation est présentée par le propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité.

2.2.2.	Toute demande d'homologation est accompagnée (voir aussi paragraphe 2.4.2.):

2.2.2.1.	de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type;

2.2.2.2.	d'une description technique permettant l'identification du ballast;

2.2.2.3.	de trois échantillons de chaque des couleurs pour lesquelles l'homologation est demandée.

2.2.2.4.	d’un échantillon du ballast.

2.2.3.	Dans le cas d'un type de source lumineuse à décharge ne différant que par la marque de fabrique au de commerce d'un type ayant été antérieurement homologué, il suffit de présenter:

2.2.3.1.	une déclaration du fabricant de la lampe précisant que le type soumis est identique (sauf quant à la marque de fabrique ou de commerce) et provient du même fabricant que le type déjà homologué, celui-ci étant identifié par son code d'homologation;

2.2.3.2.	deux échantillons portant la nouvelle marque de fabrique ou de commerce.

2.2.4.	L’autorité compétente doit vérifier l’existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production avant que soit accordée l'homologation de type.

2.3.	Inscriptions

2.3.1.	Les sources lumineuses à décharge présentées à l'homologation portent sur le culot :

2.3.1.1.	la marque de fabrique ou de commerce du fabricant;

2.3.1.2.	la désignation internationale de la catégorie pertinente;

2.3.1.3.	la puissance nominale; celle-ci ne doit pas être indiquée séparément si elle fait partie de la désignation internationale de la catégorie correspondante;

2.3.1.4.	un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d’homologation.

2.3.2.	L'emplacement mentionné au paragraphe 2.3.1.4. est indiqué sur les dessins accompagnant la demande d'homologation.

2.3.3.	D'autres inscriptions que celles mentionnées aux paragraphes 2.3.1. et 2.4.4. peuvent figurer sur le culot.

2.3.4.	Le ballast utilisé pour l’homologation de type de la source lumineuse doit porter les marques d’identification du type et du modèle, ainsi que la tension et la puissance nominales, conformément à la feuille de données concernant la projecteur.

2.4.	Homologation

2.4.1.	Lorsque tous les échantillons d'un type de source lumineuse à décharge qui sont présentés en application des paragraphes 2.2.2.3. ou 2.2.3.2. comme indiqué satisfont aux prescriptions du présent Règlement, lors d’essais avec le ballast conforme au paragraphe 2.2.2.4., l'homologation est accordée.

2.4.2.	Chaque homologation comporte l’attribution d’un code d’homologation dont le premier caractère indique la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de délivrance de l’homologation.

Il est suivi d’un code d’identification comprenant au maximum deux caractères. Seuls les chiffres arabes et les lettres majuscules de la note de bas de page / sont utilisés.

Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même code à un autre type de source lumineuse à décharge.

2.4.3.	L'homologation, l'extension de l'homologation, le refus ou le retrait de l'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de source lumineuse à décharge, en application du présent Règlement, est communiqué aux Parties à l'Accord régissant le présent Règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 2 du présent Règlement et d’un dessin, fourni par le demandeur, aux fins d’homologation, dont les dimensions ne doivent pas dépasser celles du format A4 (210 x 297 mm) et à une échelle d’au moins 2:1.

2.4.4.	Outre l’inscription requise au paragraphe 2.3.1., chaque source lumineuse à décharge conforme à un type homologué en application du présent Règlement porte dans l’emplacement mentionné au paragraphe 2.3.1.4., une marque d'homologation internationale composée:

2.4.4.1.	d'un cercle tronqué, à l'intérieur duquel est placée la lettre "E" suivie du numéro distinctif du pays délivrant l'homologation /;

2.4.4.2.	du code d'homologation, placé à proximité du cercle tronqué.

2.4.5.	Si le demandeur a obtenu le même code d'homologation pour plusieurs marques de fabrique ou de commerce, il suffira d'une ou plusieurs d'entre elles pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.3.1.1.

2.4.6.	Les marques et inscriptions spécifiées aux paragraphes 2.3.1. et 2.4.3. doivent être nettement lisibles et indélébiles.

2.4.7.	L'annexe 3 du présent Règlement donne un exemple de la marque d'homologation de type.

3.	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1.	Définitions

3.1.1.	"Source lumineuse à décharge" : source lumineuse dans laquelle la lumière est produite par un arc à décharge stabilisé.

3.1.2.	"Ballast" : Dispositif électrique spécial équipant la source lumineuse à décharge.

3.1.3.	"Tension nominale" : tension d’entrée indiquée sur la source lumineuse à décharge.

3.1.4.	"Puissance nominale" : puissance indiquée sur la source lumineuse à décharge et le ballast.

3.1.5.	"Tension d'essai" : tension aux bornes d’entrée du ballast à laquelle correspondent les caractéristiques électriques et photométriques de la source lumineuse à décharge et pour laquelle ces caractéristiques sont été éprouvées.

3.1.6.	"Valeur normale" : valeur de construction d’une caractéristique électrique et photométrique, devant être atteinte, dans les limites de tolérance spécifiées, lorsque la source lumineuse à décharge est alimentée par le ballast à la tension d'essai.

3.1.7.	"Source lumineuse étalon à décharge" : source lumineuse à décharge spéciale utilisée pour l’essai de projecteurs; ses caractéristiques dimensionnelles, électriques et photométriques réduites sont indiquées dans la feuille de données pertinente.

3.1.8.	Axe de référence" : axe défini par rapport au culot et auquel se rapportent certaines dimensions de la source lumineuse à décharge.

3.1.9.	"Plan de référence" : plan défini par référence au culot, auquel rapportent certaines dimensions de la source lumineuse à décharge.

3.2.	Spécifications générales

3.2.1.	Chacun des échantillons doit être conforme aux spécifications pertinentes du présent Règlement lors d’essais avec le ballast conformément au paragraphe 2.2.2.4.

3.2.2.	La construction des sources lumineuses à décharge doit être telle que leur bon fonctionnement soit et demeure assurée en utilisation normale. Elles ne doivent, en outre, présenter aucun vice de construction ou d'exécution.

3.3.	Fabrication

3.3.1.	L’ampoule de la source lumineuse à décharge ne doit présenter ni stries ni taches ayant une influence défavorable sur leur bon fonctionnement et sur leurs performances optiques.

3.3.2.	Dans le cas d’une ampoule (extérieure) de couleur, lorsque le ballast a fonctionné pendant 15 heures à la tension d’essai, on essuie légèrement la surface de l'ampoule à l’aide d’un chiffon en coton imbibé d'un mélange composé de 70 % en volume de n-heptane et de 30 % en volume de toluol. Après cinq minutes on examine la surface de l’ampoule qui ne doit présenter aucun changement apparent.

3.3.3.	Les sources lumineuses à décharge doivent être munies de culots normalisés conformément aux feuilles de données sur les culots de lampes figurant dans la Publication 60061, 3ème édition, de la CEI comme indiqué dans les feuilles de données reproduites à l'annexe 1.

3.3.4.	Le culot doit être robuste et solidement fixé sur l'ampoule.

3.3.5.	La vérification de la conformité aux prescriptions des paragraphes 3.3.3. et 3.3.4. ci-dessus s'effectue par une inspection visuelle, par contrôle des dimensions et, s'il y a lieu, au moyen d'un montage d'essai.

3.4.	Essais

3.4.1.	Les sources lumineuses à décharge sont vieillies comme indiqué à l’annexe 4.

3.4.2.	Tous les échantillons doivent être essayés avec le ballast, conformément au paragraphe 2.2.2.4.

3.4.3.	Les mesures électriques doivent être effectuées à l’aide d’instruments de mesure d'au moins la classe 0.2 au moins (précision de 0,2 % sur toute l'échelle).

3.5.	Position et dimensions des électrodes, de l’arc et des bandes

3.5.1.	La position géométrique des électrodes doit être celle indiquée dans la feuille de données pertinente. Un exemple de méthode de mesurage de la position de l’arc et des électrodes est fourni à l’annexe 5. D’autres méthodes peuvent être utilisées.

3.5.1.1.	La position et les dimensions des électrodes de la source lumineuse doivent être mesurées avant la période de vieillissement, la source lumineuse à décharge étant éteinte, par des méthodes optiques appliquées à travers la paroi de verre.

3.5.2.	La forme et le déplacement de l’arc doivent satisfaire aux prescriptions indiquées sur la feuille de données pertinente.

3.5.2.1.	Le mesurage doit être effectué après la période de vieillissement, la source lumineuse étant alimentée par le ballast à la tension d’essai.

3.5.3.	La position, les dimensions et la transmission des bandes doivent être conformes aux prescriptions indiquées sur la feuille de données pertinente.

3.5.3.1.	Le mesurage doit être effectué après la période de vieillissement, la source lumineuse étant alimentée par le ballast à la tension d’essai.

3.6.	Caractéristiques de l’allumage, du lancement et du rallumage à chaud

3.6.1.	Allumage

Lorsque la source lumineuse est essayée dans les conditions spécifiées à l'annexe 4, elle doit s’allumer directement et rester allumée.

3.6.2.	Réchauffement

Lorsqu’elle est mesurée conformément aux conditions spécifiées à l'annexe 4, la source lumineuse à décharge doit émettre au moins :

25 % de son flux lumineux normal au bout d’une seconde ;

80 % de son flux lumineux normal au bout de quatre secondes ;

Le flux lumineux normal assigné est celui indiqué sur la feuille de données correspondante.

3.6.3.	Rallumage à chaud

Au cours des essais selon les conditions spécifiées à l’annexe 4, la source lumineuse à décharge se rallumera directement après avoir été éteinte un certain temps, comme indiqué sur la feuille de données. Au bout d’une seconde la source lumineuse doit être émettre au moins 80 % de son flux lumineux normal.

3.7.	Caractéristiques électriques

Lorsqu’elles sont mesurées dans les conditions spécifiées à l’annexe 4, la tension et la puissance de la source lumineuse doivent demeurer en deçà des limites indiquées sur la feuille de données pertinente.

3.8.	Flux lumineux

Lorsqu’il est mesuré dans les conditions spécifiées à l’annexe 4, le flux lumineux doit demeurer en deçà des limites indiquées sur la feuille de données pertinente.

3.9.	Couleur

3.9.1.	La couleur de la lumière émise doit être blanche. En outre, les caractéristiques colorimétriques, exprimées en coordonnées de chromaticité CEI, doivent demeurer en deçà des limites indiquées sur la feuille de données pertinente.

3.9.2.	Les définitions de la couleur de la lumière émise qui figurent dans le Règlement No 48 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type s’appliquent au présent Règlement.

3.9.3.	La couleur doit être mesurée conformément aux conditions spécifiées au paragraphe 10 de l'annexe 4.

3.9.4.	La quantité minimale de lumière rouge contenue dans la lumière d’une source lumineuse à décharge émettant de la lumière blanche être telle que :

780 nm

∫ Ee(().V(().d(

(=610 nm

kred =    ____________________   ≥ 0,05

780 nm

∫ Ee(().V(().d(

(=380 nm

dans laquelle:

Ee (()	[W/nm]	représente la distribution spectrale du rayon lumineux;

V (()	[1]		représente l’efficacité du spectre lumineux;

(		[nm]		représente la longueur d’onde.

Cette valeur doit être calculée en nanomètres.

3.10.	Rayonnement ultraviolet

Le rayonnement ultraviolet de la source lumineuse à décharge doit être tel que :

400 nm

∫ Ee(()∙S(()∙d(

(=250 nm

kuv =    ____________________   ≤ 10-5  W/lm

780 nm

km ∙  ∫ Ee(()∙V(()∙d(

(=380 nm

Dans laquelle :

S(()	[1]	représente la fonction de pondération du spectre 			lumineux;

km = 683	[lm/W]	représente l’équivalent photométrique du rayonnement;

(Les définitions des autres symboles figurant dans le paragraphe 3.9.5. ci-dessus).

Cette valeur sera calculée en nanomètres. Le rayonnement ultraviolet doit être pondéré conformément aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous:

| ( | S(() | ( | S(() | ( | S(() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 0,430 | 305 | 0,060 | 355 | 0,00016 |
| 255 | 0,520 | 310 | 0,015 | 360 | 0,00013 |
| 260 | 0,650 | 315 | 0,003 | 365 | 0,00011 |
| 265 | 0,810 | 320 | 0,001 | 370 | 0,000090 |
| 270 | 1,000 | 325 | 0,00050 | 375 | 0,000077 |
| 275 | 0,960 | 330 | 0,00041 | 380 | 0,000064 |
| 280 | 0,880 | 335 | 0,00034 | 385 | 0,000053 |
| 285 | 0,770 | 340 | 0,00028 | 390 | 0,000044 |
| 290 | 0,640 | 345 | 0,00024 | 395 | 0,000036 |
| 295 | 0,540 | 350 | 0,00020 | 400 | 0,000030 |
| 300 | 0,300 |  |  |  |  |

Les longueurs d’ondes ont été choisies à titre indicatif. Les autres valeurs doivent être estimées par interpolation.

(Valeurs indiquées dans les lignes directrices IRPA/INIRC relatives aux limites d’exposition au rayonnement ultraviolet)

3.11.	Sources lumineuses étalon à décharge

Les sources lumineuses étalon à décharge doivent satisfaire aux prescriptions applicables à l’homologation de type des sources lumineuses et aux prescriptions spécifiques indiquées dans la feuille de données pertinente.

4.	CONFORMITE DE LA PRODUCTION

4.1.	Les sources lumineuses à décharge homologuées conformément au présent Règlement doivent être fabriquées de telle sorte qu'elles' soient conformes au type homologué en satisfaisant aux inscriptions et aux prescriptions techniques énoncées au paragraphe 3 ci-dessus et dans les annexes 1 et 3 du présent Règlement.

4.2.	Afin de vérifier que les conditions énoncées au paragraphe 4.1. sont remplies, des contrôles appropriés de la production doivent être effectués.

4.3.	Le détenteur de l'homologation est notamment tenu :

4.3.1.	de veiller à l'existence de procédures de contrôle efficace de la qualité des produits,

4.3.2.	d'avoir accès à l'équipement de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité à chaque type homologué,

4.3.3.	de veiller à ce que les données concernant les résultats d'essais soient enregistrées et à ce que les documents connexes soient tenus à disposition pendant une période définie en accord avec le service administratif,

4.3.4.	d'analyser les résultats de chaque type d'essai, en appliquant les critères de l'annexe 7, afin de contrôler et d'assurer la constance des caractéristiques du produit eu égard aux variations admissibles en fabrication industrielle,

4.3.5.	de faire en sorte que, pour chaque type de source lumineuse à décharge, au moins les essais prescrits à l'annexe 6 du présent Règlement soient effectués,

4.3.6.	de faire en sorte que tout prélèvement d'échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré soit suivi d'un nouveau prélèvement ' et d'un nouvel essai. 	Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

4.4.	Les autorités compétentes qui ont délivré l'homologation peuvent vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production.

4.4.1.	Lors de chaque inspection, les registres d'essais et de suivi de la production doivent être communiques à l'inspecteur.

4.4.2.	L'inspecteur peut sélectionner au hasard des échantillons qui seront essayés dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimal des échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres contrôles du fabricant.

4.4.3.	Quand le niveau de qualité n'apparaît pas satisfaisant ou quand il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 4.4.2. ci-dessus, l'inspecteur prélève des échantillons qui seront envoyés au service technique qui a effectué les essais d'homologation.

4.4.4.	Les autorités compétentes peuvent effectuer tous les essais prescrits dans le présent Règlement. Ces essais seront effectués sur des  échantillons prélevés au hasard sans perturber les engagements de livraison de fabricant et en accord avec les critères de l’annexe 8.

4.4.5.	L’autorité compétente s’efforcera d’obtenir une fréquence d’une inspection tous les deux ans. Cela reste toutefois à la discrétion de l’autorité compétente et fonction de sa confiance dans les dispositions prises pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production. Dans le cas où des résultats négatifs seraient enregistrés, l'autorité compétente veillera à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

5.	SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION

5.1.	L'homologation délivrée pour une source lumineuse à décharge application au présent Règlement peut être retirée si les prescriptions relatives à la conformité de la production ne sont pas respectées.

5.2.	Si une Partie à l'Accord appliquant le présent Règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres Parties appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent Règlement.

6.	ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire de l'homologation arrête définitivement la fabrication d'un type de source lumineuse à décharge, homologué conformément au présent Règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation. A la réception de la communication correspondante l’autorité en informe les autres Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle visé à l'annexe 2 du présent Règlement.

7.	NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement doivent communiquer au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension ou de refus ou de retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production émises dans d'autres pays.

Annexe 1

FEUILLES CONCERNANT LES SOURCES LUMINEUSES À DÉCHARGE

Liste de catégories des sources lumineuses à décharge et les numéros des feuilles appropriées :

| Catégorie de la source lumineuse à décharge |  | Numéro de feuille |
| --- | --- | --- |
| D1R |  | DxR/1 à 7 |
| D1S |  | DxS/1 à 6 |
| D2R |  | DxR/1 à 7 |
| D2S |  | DxS/1 à 6 |
| D3R |  | DxR/1 à 7 |
| D3S |  | DxS/1 à 6 |
| D4R |  | DxR/1 à 7 |
| D4S |  | DxS/1 à 6 |

Liste des feuilles pour les sources lumineuses à décharge et leur ordre dans l'annexe présente :

| Numéro de feuille |  |
| --- | --- |
| DxR/1 à 7 |  |
| DxS/1 à 6 |  |

CATÉGORIES D1R, D2R, D3R ET D4R	Feuille DxR/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à décharge.

1/	Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2/	Voir feuille DxR/3.

3/	Par rapport à l’axe de référence, lorsqu’elle est mesurée à une distance de 27,1 mm du plan de référence, l’excentricité de l’ampoule extérieure doit être inférieure à ± 0,5 mm selon la direction B et + 1 mm et - 0,5 mm selon la direction A.

CATÉGORIES D1R, D2R, D3R ET D4R	Feuille DxR/2

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à décharge.

1/	Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2/	Voir feuille DxR/3.

3/	Par rapport à l’axe de référence, lorsqu’elle est mesurée à une distance de 27,1 mm du plan de référence, l’excentricité de l’ampoule extérieure doit être inférieure à ± 0,5 mm selon la direction B et + 1 mm et - 0,5 mm selon la direction A.

CATÉGORIES D1R, D2R, D3R ET D4R	Feuille DxR/3

1/	L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et traverse les intersections des deux lignes parallèles comme indiqué sur la figure 5.

2/	L’ampoule et les supports en verre ne doivent pas dépasser les dimensions de l’enveloppe comme cela est indiqué sur la figure 6. L’enveloppe est concentrique à l’axe de référence.

CATÉGORIES D1R, D2R, D3R ET D4R	Feuille DxR/4

| Dimensions | Sources lumineuses de fabrication courante | Sources lumineuses étalon |
| --- | --- | --- |
| Position des électrodes | Feuille DxR/5 |
| Position et forme de l’arc | Feuille DxR/6 |
| Position des bandes opaques | Feuille DxR/7 |
| (1 1/ | 45° ( 5° |
| (2 1/ | 45° min. |
| D1R: Culot PK32d-3 | Suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-111-3) |
| D2R: Culot P32d-3 |  |
| D3R: Culot PK32d-6 |  |
| D4R: Culot P32d-6 |  |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET PHOTOMÉTRIQUES |
|  | D1R/D2R | D3R/D4R | D1R/D2R | D3R/D4R |
| Tension nominale du ballast | V | 12 2/ | 12 |
| Puissance nominale | W | 35 | 35 |
| Tension d’essai | V | 13,5 | 13,5 |
| Tension de la lampe | Valeur normale | V | 85 | 42 | 85 | 42 |
|  | Tolérance |  | ( 17 | ( 9 | ( 8 | ( 4 |
| Puissance de la lampe | Valeur normale | W | 35 | 35 |
|  | Tolérance |  | ( 3 | ( 0,5 |
| Flux lumineux | Valeur normale | lm | 2800 | 2800 |
|  | Tolérance |  | ( 450 | ( 150 |
| Coordonnées chromatiques | Valeur normale |  | x = 0,375 | y = 0,375 |
|  | Zone de tolérance 3/ | Dans les limites | x = 0,345 | y = 0,150 + 0,640 x |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,050 + 0,750 x |
|  |  | Points d'intersection | x = 0,345 | y = 0,371 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,409 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,354 |
|  |  |  | x = 0,345 | y = 0,309 |
| Durée d’extinction avant le réamorçage à chaud | s | 10 | 10 |

1/	La partie de l’ampoule délimitée par les angles (1 et (2 doit être la partie qui émet la lumière. Elle doit avoir une forme aussi homogène que possible et être exempte de toute distorsion optique. Cette règle s’applique à toute la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles (1 et (2 sauf pour les bandes opaques.

2/		Les ballasts peuvent avoir des tensions d’application autres que 12 V.

3/	Voir l’annexe 4.

CATÉGORIES D1R, D2R, D3R ET D4R	Feuille DxR/5

Position des électrodes

Cet essai permet de déterminer si les électrodes sont placées correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

Mesure des directions: la source lumineuse est vue de côté et de dessus.

| Dimension en mm | Source lumineuse de fabrication courante | Source lumineuse étalon |
| --- | --- | --- |
| a1 | d + 0,5 | d + 0,2 |
| a2 | d + 0,7 | d + 0,35 |
| b1 | 0,4 | 0,15 |
| b2 | 0,8 | 0,3 |
| c | 4,2 | 4,2 |

d = diamètre de l’électrode
d < 0,3 pour D1R et D2R
d < 0,4 pour D3R et D4R.

Le sommet de l’électrode la plus rapprochée du plan de référence doit être placé dans la zone définie par a1 et b1. Le sommet de l’électrode la plus éloignée du plan de référence doit être placé dans la zone définie par a2 et b2.

CATÉGORIES D1R, D2R, D3R ET D4R	Feuille DxR/6

Position et forme de l’arc

L’essai ci-dessous sert à déterminer la forme et le tranchant de l’arc et sa position par rapport à l’axe et au plan de référence en mesurant sa courbure et diffusion dans la section transversale centrale D et en mesurant les intensités parasites dans la zone A et sur les lignes B et C.

Lorsque la distribution relative de la luminance est mesurée au centre de la section transversale, comme indiqué dans le dessin ci-dessus, la valeur maximale Lmax doit se trouver à une distance r de l’axe de référence. Les points où la luminance est de 20 % de Lmax doivent être situés dans le secteur s, comme indiqué dans le dessin ci-dessous.

| Dimension en mm | Sources lumineuses de fabrication courante | Sources lumineuses étalon |
| --- | --- | --- |
|  | D1R/D2R | D3R/D4R |  |
| r | 0,50 ( 0,25 | 0,50 ( 0,25 | 0,50 ( 0,20 |
| s | 1,10 ( 0,25 | 1,10 + 0,25/-0,40 | 1,10 ( 0,25 |

Lorsque les luminances sont mesurées dans la direction B comme définie sur la feuille DxR/7avec un dispositif comme indiqué dans l’annexe 5, mais avec un champ circulaire d’un diamètre de 0,2M mm, la luminance relative indiquée à un pourcentage de Lmax (dans la section D) doit être:

| Zone A | ≤ 4,5 % | Ligne B | ≤ 15 % | Ligne C | ≤ 5,0 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La surface de la zone A est définie par la zone opaque, l’ampoule extérieure et un plan à 24,5 mm du plan de référence.

CATÉGORIES D1R, D2R, D3R ET D4R	Feuille DxR/7

Position des bandes opaques

L’essai ci-dessous sert à déterminer la position des bandes opaques par rapport à l’axe et au plan de référence.

Lorsque la distribution de la luminance de l’arc est mesurée dans la section transversale centrale comme définie sur la feuille DxR/6, et après que la source lumineuse a été tournée de manière à ce que la bande opaque couvre l’arc, la luminance mesurée doit être ≤ 0,5 % de Lmax.

Dans la région définie par (1 et (3, la bande opaque peut être replacée par d’autres moyens pour que la lumière ne traverse pas la région spécifiée.

| Dimensions | Source lumineuse de fabrication courante | Source lumineuse étalon |
| --- | --- | --- |
| (1 | 45° ± 5° |
| (3 | 70° min. |
| (4 | 65° min. |
| (1/24, (1/30, (2/24, (2/30 | 25° ( 5° |
| f1/24, f2/24 1/ | 0,15 ( 0,25 | 0,15 ( 0,20 |
| f1/30 1/ | f1/24 mv ( 0,15 2/ | f1/24 mv ( 0,1 |
| f2/30 1/ | f2/24 mv ( 0,15 2/ | f2/24 mv ( 0,1 |
| f1/24 mv - f2/24 mv | ( 0,3 max. | ( 0,2 max. |
| d | 9 ( 1 |

______________________

1/	"f1/..." Dimension f1 à mesurer à la distance du plan de référence indiquée, en mm, après la barre.

2/	"…/24 mv" signifie la valeur mesurée à la distance de 24 mm du plan de référence.

CATÉGORIES D1S, D2S, D3S ET D4S	Feuille DxS/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à décharge.

1/	Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2/	Voir feuille DxS/3.

3/	Lorsqu’elle est mesurée à une distance de 27,1 mm du plan de référence et par rapport au centre de l’ampoule intérieure, l’excentricité de l’ampoule extérieure doit être inférieure à 1 mm.

CATÉGORIES D1S, D2S, D3S ET D4S	Feuille DxS/2

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à décharge.

1/	Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2/	Voir feuille DxS/3.

3/	Lorsqu’elle est mesurée à une distance de 27,1 mm du plan de référence et par rapport au centre de l’ampoule intérieur, l’excentricité de l’ampoule extérieure doit être inférieure à 1 mm.

CATÉGORIES D1S, D2S, D3S ET D4S	Feuille DxS/3

1/	L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et traverse les intersections des deux lignes parallèles comme indiqué sur la figure 5.

2/	L’ampoule et les supports en verre ne doivent pas dépasser les dimensions de l’enveloppe comme cela est indiqué sur la figure 6. L’enveloppe est concentrique à l’axe de référence.

CATÉGORIES D1S, D2S, D3S ET D4S	Feuille DxS/4

| Dimensions | Sources lumineuses de fabrication courante | Sources lumineuses étalon |
| --- | --- | --- |
| Position des électrodes | Feuille DxS/5 |
| Position et forme de l’arc | Feuille DxS/6 |
| (1, (2 1/ | 55° min. | 55° min. |
| D1S: Culot PK32d-2 | Suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-111-3) |
| D2S: Culot P32d-2 |  |
| D3S: Culot PK32d-5 |  |
| D4S: Culot P32d-5 |  |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET PHOTOMÉTRIQUES |
|  | D1S/D2S | D3S/D4S | D1S/D2S | D3S/D4S |
| Tension nominale du ballast | V | 12 2/ | 12 |
| Puissance nominale | W | 35 | 35 |
| Tension d’essai | V | 13,5 | 13,5 |
| Tension de la lampe | Valeur normale | V | 85 | 42 | 85 | 42 |
|  | Tolérance |  | ( 17 | ( 9 | ( 8 | ( 4 |
| Puissance de la lampe | Valeur normale | W | 35 | 35 |
|  | Tolérance |  | ( 3 | ( 0,5 |
| Flux lumineux | Valeur normale | lm | 3 200 | 3 200 |
|  | Tolérance |  | ( 450 | ( 150 |
| Coordonnées chromatiques | Valeur normale |  | x = 0,375 | y = 0,375 |
|  | Zone de tolérance 3/ | Dans les limites | x =0,345 | y = 0,150 +0,640 x |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,050 +0,750 x |
|  |  | Points d'intersection | x = 0,345 | y = 0,371 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,409 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,354 |
|  |  |  | x = 0,345 | y = 0,309 |
| Durée d’extinction avant le réamorçage à chaud | s | 10 | 10 |

1/	La partie de l’ampoule délimitée par les angles (1 et (2 doit être la partie qui émet la lumière. Elle doit avoir une forme aussi homogène que possible et être exempte de toute distorsion optique. Cette règle s’applique à toute la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles (1 et (2.

2/		Les ballasts peuvent avoir des tensions d’application autres que 12 V.

3/	Voir l’annexe 4.

CATÉGORIES D1S, D2S, D3S ET D4S	Feuille DxS/5

Position des électrodes

Cet essai permet de déterminer si les électrodes sont placées correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

Mesure des directions: la source lumineuse est vue de côté et de dessus.

| Dimension en mm | Source lumineuse de fabrication courante | Source lumineuse étalon |
| --- | --- | --- |
| a1 | d + 0,2 | d + 0,1 |
| a2 | d + 0,5 | d + 0,25 |
| b1 | 0,3 | 0,15 |
| b2 | 0,6 | 0,3 |
| c | 4,2 | 4,2 |

d = diamètre de l’électrode
d < 0,3 pour D1S et D2S
d < 0,4 pour D3S et D4S.

Le sommet de l’électrode la plus rapprochée du plan de référence doit être placé dans la zone définie par a1 et b1. Le sommet de l’électrode la plus éloignée du plan de référence doit être placé dans la zone définie par a2 et b2.

CATÉGORIES D1S, D2S, D3S ET D4S	Feuille DxS/6

Position et forme de l’arc

L’essai ci-dessous sert à déterminer la forme de l’arc et sa position par rapport à l’axe et au plan de référence en mesurant sa courbure et la diffusion dans la section transversale, à 27,1 mm du plan de référence.

Lorsque la distribution relative de la luminance est mesurée au centre de la section transversale, comme indiqué dans le dessin ci-dessus, la valeur maximale doit se trouver à une distance r de l’axe de référence. Les points où la luminance est de 20 % de luminance maximale doivent être situés dans le secteur s.

| Dimension en mm | Source lumineuse de fabrication courante | Source lumineuse étalon |
| --- | --- | --- |
| r | 0,50 ( 0,40 | 0,50 ( 0,20 |
| s | 1,10 ( 0,40 | 1,10 ( 0,25 |

Annexe 2

COMMUNICATION

(format maximal : A4 (210 x 297 mm))

concernant: 2/	DELIVRANCE D'HOMOLOGATION

EXTENSION D'HOMOLOGATION

REFUS D'HOMOLOGATION

RETRAIT D'HOMOLOGATION

ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

d'un type de source lumineuse à décharge en application du Règlement No. 99

No d'homologation ............				No d'extension ..........

1.	Source lumineuse à décharge	-	catégorie .........................................

-	puissance nominale ........................

2.	Marque de fabrique ou de commerce :

3.	Nom et adresse du fabricant :

4.	Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant) : .

5.	Numéro de modèle et de type du ballast :

6.	Dispositif soumis à l'homologation le :

7.	Service technique chargé des essais d'homologation :

8.	Date du procès-verbal délivré par ce service : .

9.	Numéro du procès-verbal délivré par ce service :

10.	Homologation accordée/refusée/étendue/retirée 2/

11.	Lieu :

12.	Date :

13.	Signature :

14.	Le dessin No ..... reproduit ci-joint, représente la source lumineuse complète.

______________

1/ Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation).

2/ 	Biffer les mentions inutiles.

Annexe 3

EXEMPLE DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION

(voir paragraphe 2.4.3.)

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur une source lumineuse à décharge, indique que la source lumineuse a été homologuée au Royaume-Uni (E 11), sous le code d'homologation 0A1. Le premier caractère du code d'homologation indique que l'homologation a été accordée conformément aux prescriptions du Règlement No 99, dans sa version originale.

Annexe 4

METHODE DE MESURE DES CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET PHOTOMETRIQUES

1.	Généralités

Pendant les essais de démarrage, de lancement et de réamorçage à chaud ainsi que pour le mesurage des caractéristiques électriques et photométriques, la source lumineuse à décharge doit fonctionner à l'air libre, à une température ambiante de 25° ± 5° C.

2.	Ballast

Les essais et mesures doivent tous être effectués avec le ballast fourni conformément aux prescriptions du paragraphe 2.2.2.4. du présent Règlement. L'alimentation utilisée pour les essais d'amorçage et de lancement doit permettre d'atteindre rapidement une impulsion électrique élevée.

3.	Position de fonctionnement

La position de fonctionnement est horizontale avec une tolérance de ± 10°, le câble d'alimentation étant dirigé vers le bas. Les positions pour le vieillissement et les essais doivent être identiques. Si la lampe est mise accidentellement en fonctionnement alors qu'elle est placée dans le mauvais sens, elle doit subir de nouveau les opérations de vieillissement avant le début des mesures. Pendant le vieillissement et les mesures, aucun objet conducteur de l'électricité ne doit se trouver à l'intérieur d'un cylindre de 32 mm de diamètre et de 60 mm de long, dont le centre est l'axe de référence et qui est symétrique à l'arc. Il faudra en outre éviter les champs magnétiques parasites.

4.	Vieillissement

Tous les essais doivent être effectués à l'aide de sources lumineuses ayant subi un processus de vieillissement d'une durée minimale de 15 cycles composé comme suit : 45 min en position allumée, 15 s en position éteinte, 5 min en position allumée, 10 min en position éteinte.

5.	Tension d'alimentation

Tous les essais doivent être effectués sous la tension indiquée dans la feuille de données correspondante.

6.	Essai d'allumage

L'essai d'allumage doit être appliqué à des sources lumineuses qui n'ont pas été vieillies ni utilisées pendant au moins 24 heures avant l'essai.

7.	Essai de réchauffement

L'essai de réchauffement doit être appliqué à des sources lumineuses qui n'ont pas été utilisées pendant au moins une heure avant l'essai.

8.	Essai de rallumage à chaud

La source lumineuse doit être mise en marche et rester en fonctionnement pendant 15 minutes, le ballast étant soumis à la tension d'essai. Le courant alimentant le ballast est ensuite coupé, puis rétabli, après la période d'interruption indiquée dans la feuille de données correspondante.

9.	Essai électrique et photométrique

Avant toute mesure, la source lumineuse doit être stabilisée pendant 15 minutes.

10.	Couleur

La couleur de la source lumineuse doit être mesurée dans une sphère d'intégration à l'aide d'un système de mesure montrant les coordonnées de chromatisme CEI de la lumière produite à un degré de résolution de ± 0,002. La figure ci-après montre la zone de tolérance de couleur pour la lumière blanche et la zone de tolérance restreinte pour les sources lumineuse à décharge D1R, D1S, D2R, D2S, D3R, D3S, D4R et D4S.

Annexe 5

DISPOSITIF OPTIQUE POUR MESURER LA POSITION ET LA FORME
DE L’ARC ET CELLE DES ÉLECTRODES 1/

La source lumineuse à décharge doit être placée comme indiqué :

Sur les figures 1 ou 2 des feuilles DxR/1 ou DxS/1;

Sur les figures 3 ou 4 des feuilles DxR/2 ou DxS/2.

Un système optique doit projeter sur un écran une image réelle A′ de l’arc A à un grossissement qui sera de préférence M = s′/s = 20. Le système optique doit être aplanétique et achromatique. Un diaphragme d, situé dans la distance focale f du système optique, assurera une projection de l’arc selon les directions quasiment parallèles au point d’observation. Pour que l’angle de la demi-divergence ne dépasse pas ( = 0,5°, le diamètre du diaphragme ne doit pas dépasser d = 2f tan (() compte tenu de la focale du système optique. Le diamètre utile du système optique ne doit pas dépasser D = (1 + 1/M) d + c + (b1 + b2)/2. (c, b1 et b2 sont indiqués sur les feuilles pertinentes DxS/5 ou DxR/5.)

Une échelle placée sur l’écran permettra de mesurer la position des électrodes. L’étalonnage du dispositif peut être réalisé avec profit à l’aide d’un autre projecteur distinct émettant un faisceau parallèle en liaison avec un calibre dont l’ombre est projetée sur l’écran. Le calibre fera apparaître l’axe de référence et le plan parallèle au plan de référence à une distance "e" (en mm) par rapport à lui (e = 27,1 pour D1R, D1S, D2R, D2S, D3R, D3S, D4R et D4S).

Un récepteur, monté dans le plan d’écran, doit pouvoir se déplacer verticalement sur une ligne correspondant au plan, à une distance "e" du plan de référence de la source lumineuse à décharge.

Le récepteur doit avoir la sensibilité spectrale relative de l’œil humain, sa taille ne dépassant pas 0,2 M mm horizontalement et 0,025 M mm verticalement (M = grossissement). L’amplitude du mouvement mesurable permettra d’effectuer les mesures requises de la courbure r et de la diffusion s de l’arc.

Annexe 6

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES PROCEDURES DE CONTROLE

DE LA QUALITE SUIVIES PAR LE FABRICANT

1.	GENERALITES

Les prescriptions relatives à la conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue photométrique (y compris le rayonnement UV), géométrique, visuel et électrique si les tolérances spécifiées pour les sources lumineuses à décharge de série sur la feuille de caractéristiques pertinente de l'annexe 1 et sur la feuille de caractéristiques pour les culots, sont respectées.

2.	PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LA VERIFICATION DE LA CONFORMITE PAR LE FABRICANT

Pour chaque type de source lumineuse à décharge, le fabricant ou le titulaire de la marque d'homologation doit effectuer des essais, conformément aux dispositions du présent Règlement, à des intervalles appropriés.

2.1.	Nature des essais

Les essais de conformité	 relatifs à ces spécifications doivent porter sur les caractéristiques photométriques, géométriques et optiques.

2.2.	Méthodes utilisées au cours des essais

2.2.1.	En général, les essais se déroulent conformément aux méthodes indiquées dans le présent Règlement.

2.2.2.	L'application du paragraphe 2.2.1. exige l'étalonnage normal de l'appareillage d'essai, et ce en corrélation avec des mesures effectuées par des autorités compétentes.

2.3.	Nature de l'échantillonnage

Des échantillons de sources lumineuses à décharge sont prélevés au hasard sur un lot uniforme de production. Par lot uniforme, on entend un ensemble de sources lumineuses à décharge du même type, défini conformément aux méthodes de fabrication du fabricant.

2.4.	Inspection des sources lumineuses et enregistrement de leurs caractéristiques

Les sources lumineuses à décharge font l'objet d'une inspection et les résultats des essais sont enregistrés en fonction des groupes de caractéristiques dont la liste figure au tableau 1 de l'annexe 7.

2.5.	Critères régissant l'admissibilité

Il incombe au fabricant ou au titulaire de l'homologation d'effectuer une étude statistique des résultats des essais pour satisfaire aux spécifications énoncées au paragraphe 4.1. du présent Règlement en ce qui concerne la vérification de la conformité des produits.

La conformité est assurée si le niveau acceptable de non-conformité par groupe de caractéristiques indiqué au tableau 1 de l'annexe 7 n'est pas dépassé c'est-à-dire si le nombre de source lumineuses à décharge qui ne satisfait pas à la prescription fixée pour un groupe quelconque de caractéristiques de n'importe quel type de sources lumineuses à décharge ne dépasse pas les tolérances indiquées au tableau pertinent (2, 3 ou 4) de l'annexe 7.

Note : 	On considère que chaque prescription relative à une source lumineuse à décharge constitue une caractéristique.

Annexe 7

ECHANTILLONNAGE ET NIVEAUX DE CONFORMITE EN CE QUI CONCERNE

LES PROCES-VERBAUX D'ESSAIS DU FABRICANT

## Tableau 1 - Caractéristiques

| Groupe de caractéristiques | Groupement */ des procès-verbaux d'essais selon les types de sources lumineuses à décharge | Echantillon annuel minimal par groupe */ | Niveau acceptable de non-conformité par groupe de caractéristiques (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Marquage, lisibilité et durabilité | Tous types possédant les mêmes dimensions extérieures | 315 | 1 |
| Qualité de l'ampoule | Tous types possédant la même ampoule | 315 | 1 |
| Dimensions extérieures (compte non tenu du culot) | Tous types de la mémé catégorie | 315 | 1 |
| Position et dimensions de l’arc et des bandes | Toutes lampes de la mémé type | 200 | 6,5 |
| Démarrage, lancement et réamorçage | Toutes lampes de la mémé type | 200 | 1 |
| Tension et puissance | Toutes lampes de la mémé type | 200 | 1 |
| Flux lumineux, couleur et rayonnement UV | Toutes lampes de la mémé type | 200 | 1 |

*/ 	L'évaluation porte en général sur des sources lumineuses à décharge de série provenant de diverses usines. Un fabricant peut regrouper les procès-verbaux concernant le même type de lampes provenant de plusieurs usines, à condition qu'y soient mis en œuvre le même système de qualité et la même gestion de la qualité.

Les tolérances (nombre maximum de résultats non conformes) sont énumérées au tableau 2 en fonction du nombre de résultats d'essai pour chaque groupe de caractéristiques. Ces tolérances sont fondées sur un niveau acceptable de 1 % de résultats non conformes, en supposant une probabilité d'acceptation d'au moins 0,95.

## Tableau 2

| Nombre de résultats d'essai pour chaque caractéristique | Tolérances |
| --- | --- |
| - 200 201 - 260 261 - 315 316 - 370 371 - 435 436 - 500 501 - 570 571 - 645 646 - 720 721 - 800 801 - 860 861 - 920 921 - 990 991 - 1060 1061 - 1125 1126 - 1190 1191 - 1249 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |

Les tolérances (nombre maximum de résultats non conformes) sont énumérées au tableau 3 en fonction du nombre de résultats d'essai pour chaque groupe de caractéristiques. Ces tolérances sont fondées sur un niveau acceptable de 6,5 % de résultats non conformes, en supposant une probabilité d'acceptation d'au moins 0,95.

## Tableau 3

| Nombre des lampes figurant sur les procès-verbaux | Tolérance | Nombre des lampes figurant sur les procès-verbaux | Tolérance | Nombre des lampes figurant sur les procès-verbaux | Tolérance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 200 201 - 213 214 - 227 228 - 240 241 - 254 255 - 268 269 - 281 282 - 295 296 - 308 309 - 322 323 - 336 337 - 349 350 - 363 364 - 376 377 - 390 391 - 404 405 - 417 418 - 431 432 - 444 445 - 458 459 - 472 473 - 485 486 - 499 500 - 512 513 - 526 527 - 540 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | 541 - 553 554 - 567 568 - 580 581 - 594 595 - 608 609 - 621 622 - 635 636 - 648 649 - 662 663 - 676 677 - 689 690 - 703 704 - 716 717 - 730 731 - 744 745 - 757 758 - 771 772 - 784 785 - 798 799 - 812 813 - 825 826 - 839 840 - 852 853 - 866 867 - 880 881 - 893 | 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 | 894 - 907 908 - 920 921 - 934 935 - 948 949 - 961 962 - 975 976 - 988 989 - 1002 1003 -1016 1017 - 1029 1030 - 1043 1044 - 1056 1057 - 1070 1071 - 1084 1085 - 1097 1098 - 1111 1112 - 1124 1125 - 1138 1139 - 1152 1153 - 1165 1166 - 1179 1180 - 1192 1193 - 1206 1207 - 1220 1221 - 1233 1234 - 1249 | 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 |

Les tolérances (en pourcentage des résultats) sont énumérées au tableau 4 en fonction du nombre de résultats d'essai pour chaque groupe de caractéristiques en supposant une probabilité d'acceptation d'au moins 0,95.

Tableau 4

| Nombre de résultats d'essai pour chaque caractéristique | Tolérances indiquées en pourcentage des résultats. Niveau acceptable de 1% de résultats non conformes | Tolérances indiquées en pourcentage des résultats. Niveau acceptable de 6,5% de résultats non conformes |
| --- | --- | --- |
| 1 250 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 20 000 40 000 80 000 100 000 1 000 000 | 1,68 1,52 1,37 1,30 1,26 1,23 1,16 1,12 1,09 1,08 1,02 | 7,91 7,61 7,29 7,15 7,06 7,00 6,85 6,75 6,68 6,65 6,55 |

Annexe 8

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L’ECHANTILLONNAGE
PAR UN INSPECTEUR

1.	Les prescriptions relatives à la conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue photométrique, géométrique, visuel et électrique si les tolérances spécifiées pour les sources lumineuses à décharge de série sur la feuille de caractéristiques pertinente de l'annexe 1 et sur la feuille de caractéristiques pour les culots, sont respectées.

2.	La conformité des sources lumineuses à décharge de grande série n'est pas contestée si les résultats sont conformes au paragraphe 5 de la présente annexe.

3.	La conformité des lampes est contestée et il convient de demander au fabricant de rendre sa production conforme aux prescriptions si les résultats dérogent au paragraphe 5 de la présente annexe.

4.	En cas d'application du paragraphe 3 de la présente annexe, il convient de prélever, avant deux mois, un nouvel échantillon de 250 sources lumineuses à décharge, prélevé au hasard sur une série de fabrication récente.

5.	La conformité de la production est vérifiée d'après les valeurs indiquées au tableau 1. Pour chaque groupe de caractéristiques, les sources lumineuses à décharge doivent être acceptées ou rejetées conformément aux valeurs indiquées au tableau 1 */.

Tableau 1

|  | 1% **/ | 6,5 % **/ |
| --- | --- | --- |
|  | Acceptation | Rejet | Acceptation | Rejet |
| Taille du premier échantillon : 125 unités Si le nombre d'unités non conformes est supérieur à 2 (11) et inférieur à 5 (16), prendre un nouvel échantillon de 125 unités et évaluer les 250 unités | 2 6 | 5 7 | 11 26 | 16 27 |

*/ 	Le système proposé a pour objet d'évaluer la conformité de la production des sources lumineuses à décharge par rapport à des niveaux d'acceptation de résultats non conformes de 1 % et de 6,5 %, et il est fondé sur le plan d'échantillonnage à deux degrés pour une inspection normale, que l'on trouve dans la publication No 60410 de la CEI (Sampling Plans and Procedure for Inspection by Attributes).

**/	 Les sources lumineuses à décharge doivent être inspectées et les résultats des essais enregistrés en fonction des groupes de caractéristiques dont la liste figure au tableau 1 de l'annexe 7.

-----

# Footnotes

(/	Ancien titre de l'Accord :

Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.

GE.09-

/ Les sources lumineuses à décharge qui, bien que portant la même marque de fabrique ou de commerce sont produites par des fabricants différents, sont considérées comme de types différents. Les sources lumineuses à décharge qui sont produites par le même fabricant et diffèrent uniquement par la marque de fabrique ou de commerce peuvent être considérées comme des sources de même type.

/	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H J K L M N 0 P R S T U V W X Y Z.

/		1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (Les homologations sont accordées par les Etats membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour la Chypre, 50 pour la Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres), 56 pour le Monténégro, 57 (libre) et 58 pour la Tunisie.  Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet Accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l'Accord.

1/ Cette méthode de mesure est fournie à titre d’exemple. Toute méthode ayant un degré de précision équivalent est acceptable.

# Text boxes

de :		Nom de l’administration :

.........................................

.........................................

.........................................