| E/ECE/324EE/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.2/Add.107/Amend.1 |
| --- | --- | --- |

18 December 2003

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ

ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И

ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ

НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ

ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ*

(Пересмотр 2, включая поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

_______

Добавление 107:  Правила № 108

Поправка 1

Дополнение 1 к первоначальному варианту Правил - Дата вступления в силу:  30 октября 2003 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН С ВОССТАНОВЛЕННЫМ ПРОТЕКТОРОМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ПРИЦЕПОВ

_______

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

________________

*	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"… скорости меньше 120 км/ч или свыше 300 км/ч".

Пункт 2.26 и сноску 5 к нему изменить следующим образом:

"…

… колес (ААШОК)4:  "Руководство по стандартам"

f)	Латиноамериканская ассоциация по вопросам пневматических шин и ободьев колес (АЛАПА)5:  "Руководство по техническим нормативам"

g)	Скандинавская …..

____________

……….

……………….. Australia

5	АЛАПА, Av. Paulista, 2444-12°, andar, conj. 124, 01310 San Paulo, SP Brazil

6	……….".

Пункт 2.34.2, таблица, изменить следующим образом:

| Обозначение категории скорости | Соответствующая скорость (км/ч) |
| --- | --- |
| … | … |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |

"

Пункт 2.35.2 изменить следующим образом:

"2.35.2	Для скоростей свыше 210 км/ч, но не превышающих 300 км/ч, максимально допустимая нагрузка не должна превышать процентной величины, соответствующей индексу нагрузки шины, приведенной в нижеследующей таблице, с учетом максимальной скорости транспортного средства, на которое устанавливается данная шина.

| Обозначение категории скорости шины | Максимальная скорость ( км/ч | Максимально допустимая нагрузка ( % |
| --- | --- | --- |
| V | 210 215 220 225 230 235 240 | 100,0 98,5 97,0 95,5 94,0 92,5 91,0 |
| W | 240 250 260 270 | 100 95 90 85 |
| Y | 270 280 290 300 | 100 95 90 85 |

Для промежуточных максимальных скоростей допускается использование метода линейной интерполяции максимально допустимой нагрузки".

Включить новый пункт 6.1.1 следующего содержания:

"6.1.1	Скоростные шины, имеющие только надпись "ZR" в обозначении размера шины, но не имеющие эксплуатационного описания, восстановлению не подлежат".

Пункт 6.6.10 изменить следующим образом:

"… а максимальная - 300 км/ч (категория скорости "Y")".

Приложение 7,

Пункт 1.2, таблица, добавить новую строку с обозначениями "W" и "Y" в колонке "Категория скорости", значения "3.2" в колонке "Радиальные шины - стандартные" и "3.6" в колонке "Радиальные шины - усиленные".

Пункт 2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.2	максимально допустимой нагрузки, связанной с максимальной скоростью (см. пункт 2.35.2 настоящих Правил):

- 240 км/ч в случае шин категории скорости "V";

- 270 км/ч в случае шин категории скорости "W";

- 300 км/ч в случае шин категории скорости "Y"."

_______

# Text boxes

GЕ.04-20065   (R)    220104    220104