| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.2/Add.107/Amend.2 |
| --- | --- | --- |

12 July 2005

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ

ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И

ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ

НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ

ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

_______

Добавление 107:  Правила № 108

Поправка 2

Дополнение 2 к первоначальному варианту Правил - Дата вступления в силу:  23 июня 2005 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН С ВОССТАНОВЛЕННЫМ ПРОТЕКТОРОМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ПРИЦЕПОВ

_______

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

________________

*	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

Пункт 2.21.2 изменить следующим образом:

"…в приложении 5 к настоящим Правилам, либо - в зависимости от типа конструкции шины - номинальное значение внешнего диаметра, выраженное в мм".

Включить новый пункт 2.21.4 следующего содержания:

"2.21.4	обозначение конфигурации посадки шины на обод, если она отличается от стандартной конфигурации".

Включить новый пункт 2.23.1 следующего содержания:

"2.23.1	под "конфигурацией посадки шины на обод" подразумевается тип обода, для установки на котором предназначена шина.  В случае нестандартных ободьев она обозначается при помощи знака, проставляемого на шине, например "CT", "TR", "TD" или "A".".

Включить новый пункт 3.2.9 следующего содержания:

"3.2.9	Не позднее чем через два года после даты вступления в силу настоящей поправки шины, изготовленные с использованием процесса отбортовки, определение которого приведено в пункте 2.37.3, или любого процесса, в рамках которого производится обновление материала боковины, должны иметь обозначение, указанное в пункте 2.21.4 и проставляемое непосредственно за маркировкой диаметра обода, упомянутой в пункте 2.21.3".

Приложение 3 изменить следующим образом:

"Приложение 3

СХЕМА МАРКИРОВКИ НА ШИНЕ С ВОССТАНОВЛЕННЫМ ПРОТЕКТОРОМ

1.	Пример……

……

……

…… или двадцать восьмой недели 2003 года.

2.	В конкретном случае шин, имеющих конфигурацию посадки на обод "А", маркировка должна наноситься, например, в следующем виде:

185-560 R 400А, где:

185	-	номинальная ширина профиля в мм,

560	-	наружный диаметр, выраженный в мм,

R	-	указание конструкции шины (см. пункт 3.2.3 настоящих Правил),

400	-	номинальный диаметр обода, выраженный в мм,

А	-	конфигурация посадки шины на обод.

Маркировка, включающая индекс несущей способности, категорию скорости, дату изготовления и другие данные, должна соответствовать примеру, приведенному выше.

3.	Расположение и порядок элементов маркировки:

а)	обозначение размера шины, определенное в пункте 2.21 настоящих Правил, должно быть сгруппировано так, как это показано в приведенных примерах:  185/70 R 14 и 185-560 R 400А;

b)	рабочее описание, включающее индекс несущей способности и условное обозначение категории скорости, должно располагаться непосредственно после обозначения размера шины, определенного в пункте 2.21 настоящих Правил;

с)	обозначения ………..

d)	слово ……………."

________

# Text boxes

GЕ.05-22186   (R)    080805    080805