|  |  | ECE/TRANS/180/Add.2/Corr.3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 28 October 2011 |

Глобальный регистр

Создан 18 ноября 2004 года в соответствии со статьей 6 Соглашения о введении глобальных технических правил для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах(ECE/TRANS/132 и Corr.1), совершенного в Женеве 25 июня 1998 года

Добавление 2: Глобальные технические правила № 2

Процедура измерения для двухколесных мотоциклов, оснащенных двигателем с принудительным зажиганием или двигателем с воспламенением от сжатия, в отношении выбросов газообразных загрязняющих веществ, выбросов СО2 и расхода топлива

Исправление 2

Введено в Глобальный регистр 22 июня 2011 года

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 6.5.5.2.1.1 исправить следующим образом:

"6.5.5.2.1.1	Этап 1 – Расчет показателей скорости, при которых происходит переключение передач

Показатели скорости …

…

Уравнение 6−8:

Результаты расчета показателей скорости математически округляются до первой значащей цифры после десятичного знака".

Пункт 6.5.5.2.1.3, подпункты b) и c) исправить следующим образом:

"6.5.5.2.1.3	…

b)	Не допускается переход на повышенную или пониженную передачу более чем на одну передачу, кроме перехода с передачи 2 на нейтральную передачу в процессе замедления до остановки. Пример:

режим 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 заменяется на 4 4 4 4 3 3 3 2 1 1 1.

c)	Вместо перехода на повышенную или пониженную передачу продолжительностью до четырех секунд используется предыдущая передача, если передачи до и после идентичны. Примеры:

режим 2 3 3 3 2 заменяется на 2 2 2 2 2 и
			режим 4 3 3 3 3 4 заменяется на 4 4 4 4 4 4.

При последовательном переходе с одной передачи на другую преобладает передача, использовавшаяся дольше. Пример:

режим 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 заменяется на
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3.

В случае использования передач в течение одинакового промежутка времени серия последующих передач заменяет серию предыдущих передач. Пример:

режим 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 заменяется на
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3".