|  |  | ECE/TRANS/180/Add.3/Corr.3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 21 octobre 2010 |

Registre mondial

Élaboré le 18 novembre 2004 conformément à l’article 6 de l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (ECE/TRANS/132 et Corr.1) en date, à Genève, du 25 juin 1998

Additif 3: Règlement technique mondial No 3

Systèmes de freinage des motocycles

Rectificatif 2

Inscrit au Registre mondial le 23 juin 2010

_______________

NATIONS UNIES

Paragraphe 3.3.1, modifier comme suit:

« 3.3.1.	DMER (décélération moyenne en régime):

Calcul de la DMER:

|  | m/s2 |
| --- | --- |

où:

dm = décélération moyenne en régime

Vb = vitesse du véhicule à 0,8 V1 en km/h

Ve = vitesse du véhicule à 0,1 V1 en km/h

Sb = distance parcourue entre V1 et Vb en m

Se = distance parcourue entre V1 et Ve en m

V1 = vitesse du véhicule au moment où le pilote actionne la commande.»

Paragraphe 4.1.1.3., modifier comme suit:

«4.1.1.3.	Mesure du CFM:

On mesure le CFM conformément aux prescriptions des législations nationales ou régionales en utilisant:

a)	Soit le pneu d’essai de référence prescrit par la norme ASTM E1136-93 (réapprouvée en 2003) de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), suivant la méthode ASTM E1337-90 (réapprouvée en 2002), à une vitesse de 40 mph;

b)	…».