|  |  | ECE/TRANS/180/Add.4/Amend.2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 21 October 2010 |

Глобальный регистр

Создан 18 ноября 2004 года в соответствии со статьей 6 Соглашения о введении глобальных технических правил для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах (ECE/TRANS/132
и Corr.1), совершено в Женеве 25 июня 1998 года

Добавление 4: Глобальные технические
правила № 4

Процедура испытания двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей с принудительным зажиганием, работающих на природном газе (ПГ) или сжиженном нефтяном газе (СНГ),
в отношении выделяемых ими загрязняющих веществ

Поправка 2

Введены в Глобальный регистр 23 июня 2010 года

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 3.2, включить новые и исправить существующие обозначения следующим образом:

| "Обозначение | Единица измерения | Наименование показателя |
| --- | --- | --- |
| a1 | - | Наклон регрессии |
| a0 | - | Отсекаемое на оси у значение регрессии |
| cgas | млн.-1/объемная доля, % | Концентрация газообразных компонентов |
| er | г/кВт·ч | Удельные выбросы в процессе регенерации |
| kr,u | - | Повышательный регенерационный корректировочный коэффициент |
| kr,d | - | Понижательный регенерационный корректировочный коэффициент |
| mb | мг | Уловленная масса проб твердых частиц в разбавляющем воздухе |
| mf | мг | Масса фильтра для отбора проб твердых частиц |
| mp | мг | Уловленная масса проб твердых частиц |
| Md | г/моль | Молярная масса разбавляющего воздуха |
| Mf | Н·м | Крутящий момент, приходящийся на вспомогательное оборудование/устройства, которые надлежит установить |
| Mr | Н·м | Крутящий момент, приходящийся на вспомогательное оборудование/устройства, которые надлежит демонтировать |
| nr | - | Число замеров с регенерацией |
| Pf | кВт | Мощность, потребленная вспомогательным оборудованием/устройствами, которые надлежит установить |
| Pr | кВт | Мощность, потребленная вспомогательным оборудованием/устройствами, которые надлежит демонтировать |
| r2 | - | Коэффициент смешанной корреляции |
| s |  | Среднеквадратичное отклонение" |

Пункт 6.3.5 изменить следующим образом:

"6.3.5		Цикл работы двигателя

Расчет работы в условиях исходного цикла и фактической работы за цикл (см. пункты 7.4.8 и 7.8.6) производится на основе мощности двигателя согласно пункту 6.3.1. В этом случае значения Pf и Pr в уравнении 4 равняются нулю, а P равняется Pm.

Если вспомогательное оборудование/устройства установлены в соответствии с пунктами 6.3.2 и/или 6.3.3, то потребляемая ими мощность используется для корректировки каждого мгновенного значения Pm,i мощности в цикле следующим образом:

(4),

где:

Pm,i	–	измеренная мощность двигателя в кВт;

Pf,i	–	мощность, потребленная вспомогательным оборудованием/устройствами, которые надлежит установить в кВт;

Pr,i	–	мощность, потребленная вспомогательным оборудованием/устройствами, которые надлежит демонтировать в кВт".

Пункт 6.6.2 изменить следующим образом:

"6.6.2		Периодическая регенерация

…

Со ссылкой на расчеты удельных выбросов, упомянутые
в пункте 8.6.3, регенеративные корректировочные коэффициенты применяются следующим образом:

е)	в случае испытания без регенерации коэффициент kr,u соответственно умножается на значение удельных выбросов e в уравнениях 69 или 70 либо прибавляется к этому значению,

f)	в случае испытания с регенерацией коэффициент kr,d умножается на значение удельных выбросов в уравнениях 69 или 70 либо прибавляется к этому значению.

По просьбе изготовителя…"

Пункт 7.3, диаграмма, последняя рамка, изменить строку "Сбор данных и оценка" следующим образом:

"Сбор данных и оценка					пункт 7.6.6/7.7.4".

Пункт 7.4.7 изменить следующим образом:

"7.4.7		Получение реального крутящего момента двигателя

…преобразуются в реальные значения с использованием кривой характеристик, построенной в соответствии с пунктом 7.4.3, следующим образом:

(10),

где:

Mnorm,i − приведенный крутящий момент в %;

Mmax,i − максимальный крутящий момент на кривой характеристик
в Н·м;

Mf,i − крутящий момент, приходящийся на вспомогательное оборудование/устройства, которые надлежит установить, в Н·м;

Mr,i − крутящий момент, приходящийся на вспомогательное оборудование/устройства, которые надлежит демонтировать, в Н·м.

Если вспомогательное оборудование/ устройства установлены в соответствии с пунктом 6.3.1 и приложением 7, то Mf и Mr равняются нулю.

…"

Пункт 7.6.3 изменить следующим образом:

7.6.3		Период прогревания

Сразу же после завершения испытания в условиях запуска в холодном состоянии двигатель подготавливается к испытанию на запуск в разогретом состоянии с использованием периода нагревания в течение 10 ± 1 минуты".

Пункт 7.8.4 изменить следующим образом:

"7.8.4		Проверка дрейфа

…

В отношении дрейфа анализатора применяются следующие положения:

a)	показатели чувствительности к нулю и к калибровке как до испытаний, так и после испытаний могут быть включены непосредственно в уравнении 66 в пункте 8.6.1 без определения самого дрейфа;

b)	если дрейф между значениями до испытания и после испытания составляет менее 1% полной шкалы, то измеренные концентрации могут использоваться без корректировки или с корректировкой на дрейф в соответствии с пунктом 8.6.1;

c)	если разница дрейфа между значениями до испытания и после испытания составляет не менее 1% полной шкалы, то испытание считается недействительным либо же измеренные концентрации корректируются на дрейф в соответствии с пунктом 8.6.1".

Пункт 7.8.7 изменить следующим образом:

"7.8.7		Статистические критерии подтверждения правильности результатов испытательного цикла

В случае как ВСПЦ, так и ВСУЦ производится линейная регрессия реальных значений (nact, Mact, Pact) по исходным значениям (nref, Mref, Pref).

В целях сведения к минимуму погрешности, обусловленной задержкой по времени между реальными и исходными значениями цикла, вся последовательность фактических сигналов, отражающих частоту вращения и крутящий момент двигателя, может быть сдвинута по времени вперед или назад по отношению к последовательности исходных значений частоты вращения и крутящего момента. В случае сдвига сигналов реальных значений необходимо сдвинуть в том же направлении и на ту же величину значения частоты вращения и крутящего момента.

При этом используется метод наименьших квадратов с наиболее подходящим уравнением, имеющим следующий вид:

y = a1x + a0	(11),

где:

y − реальное значение частоты вращения (мин-1), крутящего момента (Н(м) или мощности (кВт);

a1 − наклон линии регрессии;

x − исходное значение частоты вращения (мин-1), крутящего момента (Н(м) или мощности (кВт);

a0	отсекаемое на оси y значение линии регрессии.

Для каждой линии…"

Пункт 8.4.2.1 изменить следующим образом:

"8.4.2.1	Введение

…

В пунктах 8.4.2.3 и 8.4.2.4 описываются два метода расчета, которые эквивалентны для эталонных видов топлива, указанных в приложении 2. Порядок…".

Пункт 8.6.3 изменить следующим образом:

"8.6.3		Расчет удельных выбросов

Расчет удельных выбросов egas или ePM (г/кВт·ч) по каждому отдельному компоненту в зависимости от типа испытательного цикла производится нижеследующим образом.

Для ВСУЦ, ВСПЦ в условиях запуска в прогретом состоянии или ВСПЦ в условиях запуска холодного двигателя применяется следующее уравнение:

(69),

где:

m − масса выбросов данного компонента в г/испытание,

Wact − фактическая работа за цикл, определяемая в соответствии с пунктом 7.8.6, в кВт.

Для ВСПЦ окончательный результат испытаний представляет собой взвешенное среднее значение, полученное по итогам испытаний в условиях запуска холодного двигателя и испытаний в условиях запуска в прогретом состоянии в соответствии со следующим уравнением:

(70),

где:

mcold − масса выбросов компонента в ходе испытания с запуском в холодном состоянии в г/испытание;

mhot − масса выбросов компонента в ходе испытания с запуском в прогретом состоянии в г/испытание;

Wact,cold − фактическая работа за цикл в ходе испытания с запуском в холодном состоянии в кВтч;

Wact,hot − фактическая работа за цикл в ходе испытания с запуском в прогретом состоянии в кВтч.

Если применяется периодическая регенерация в соответствии с пунктом 6.6.2, то регенерационные корректировочные коэффициенты kr,u или kr,d соответственно умножаются на результат удельных выбросов e, определенный в уравнениях 69 и 70, либо прибавляются к нему".

Пункты 3.1.10, 3.1.20, 3.2, 7.5.6, 7.6.6, 7.7.4, 8.1.2, 8.1.3, 8.4.3.1, 8.4.3.2.2, 8.5.2.3.1, 8.5.2.3.2, 8.5.2.3.3, 8.5.3.1, 9.2 таблица 7, 9.3.11, 9.4.6.3, A.3.1.3, A.3.2.1, A.3.2.2, A.3.2.3, A.3.2.4, A.3.2.5, вместо "разбавляющий воздух" читать "разбавитель".