|  |  | ECE/TRANS/180/Add.6/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 avril 2011 |

Registre mondial

Élaboré le 18 novembre 2004 conformément à l’article 6 de l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (ECE/TRANS/132 et Corr.1) en date, à Genève, du 25 juin 1998

Additif 6: Règlement technique mondial No 6

vitrages de sécurité pour véhicules à moteur et leurs equipements

Amendement 1

Inscrit au Registre mondial le 9 mars 2011

_______________

NATIONS UNIES

Paragraphes 4.1.2.1 à 4.1.2.3, modifier comme suit:

«4.1.2.1 	Marques d’identification des pare-brise.

4.1.2.1.1 	“II” pour les pare-brise en verre feuilleté.

4.1.2.1.2 	“IV” pour les pare-brise à feuilles verre-plastique.

4.1.2.2 		Marques d’identification des vitres.

4.1.2.2.1	Aucun symbole n’est requis pour les vitres en verre à trempe uniforme.

4.1.2.2.2 	“XI” pour les vitres en verre feuilleté.

4.1.2.2.3 	“VI” pour les doubles vitrages.

4.1.2.2.4 	“XII” pour les vitres à feuilles verre-plastique.

4.1.2.3 		Autres marques d’identification.

4.1.2.3.1 	Les vitrages doublés de matière plastique doivent porter la marque “/P” après celle requise au paragraphe 4.1.2.1 ou 4.1.2.2, par exemple, II/P.

4.1.2.3.2 	Les vitrages ayant un coefficient de transmission de la lumière inférieur à 70 % doivent porter la marque “/V” après celle requise au paragraphe 4.1.2.2.

4.1.2.3.3 	Si un vitrage doit porter à la fois les marques “/P” et “/V”, la marque requise au paragraphe 4.1.2.3.1 doit précéder celle requise au paragraphe 4.1.2.3.2.».