|  |  | ECE/TRANS/180/Add.6/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 April 2011 Russian Original: |

Глобальный регистр

Создан 18 ноября 2004 года в соответствии со статьей 6 Соглашения о введении глобальных технических правил 
для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах (ECE/TRANS/132 и Corr.1), совершено в Женеве 25 июня 
1998 года

Добавление 6: Глобальные технические правила № 6

Безопасные стекловые материалы для механических транспортных средств и оборудования транспортных средств

Поправка 1

Введена в Глобальный регистр 9 марта 2011 года

Организация Объединенных Наций

Пункты 4.1.2.1−4.1.2.3.3 изменить следующим образом:

"4.1.2.1	Идентификационные знаки для ветровых стекол.

4.1.2.1.1	"II" для многослойного безосколочного стекла.

4.1.2.1.2	"IV" для комбинации стекла и пластика.

4.1.2.2	Идентификационные знаки для стекол, не являющихся ветровыми.

4.1.2.2.1	Для равномерно упрочненного стекла никакого символа не требуется.

4.1.2.2.2	"XI" для многослойного безосколочного стекла.

4.1.2.2.3	"VI" для стеклопакета.

4.1.2.2.4	"XII" для комбинации стекла и пластика.

4.1.2.3	Дополнительные идентификационные знаки.

4.1.2.3.1	На материале для остекления, покрытом пластиком, после знака, предписанного в пункте 4.1.2.1 или 4.1.2.2, должен быть проставлен знак "/P", например II/Р.

4.1.2.3.2	На материале для остекления, имеющем коэффициент пропускания света менее 70%, после знака, предписанного 
в пункте 4.1.2.2, должен быть проставлен знак "/V".

4.1.2.3.3	Если на материале для остекления должны быть проставлены оба знака − "/P" и "/V", − то знак, предписанный в пункте 4.1.2.3.1, должен проставляться перед знаком, предписанным в пункте 4.1.2.3.2".