ECE/TRANS/180/Add.9/Corr.1

5 March 2010

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕГИСТР

Создан 18 ноября 2004 года в соответствии со статьей 6

СОГЛАШЕНИЯ О ВВЕДЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

(ECE/TRANS/132 и Corr.1)

Совершено в Женеве 25 июня 1998 года

Добавление

Глобальные технические правила № 9

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ

Исправление 1

(Введены в Глобальный регистр 12 ноября 2009 года)

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ТЕКСТ ПРАВИЛ

Пункт 3.28 изменить следующим образом:

"3.28		… В течение всей операции лента держится внатяжку таким образом, чтобы один ее конец находился на том же уровне, что и исходная плоскость грунта, вниз по вертикали от передней поверхности…".

Пункт 4.1 изменить следующим образом (к тексту на русском языке не относится).

Пункт 6.3.1.1 изменить следующим образом:

"6.3.1.1	… испытательная масса 13,4 ± 0,2 кг (см. рис. 12). Размеры различных частей указаны на рис. 12.

Кронштейны, блоки и т.п., прикрепляемые…".

Пункт 6.3.1.1.5 изменить следующим образом:

"6.3.1.1.5	… 20 ± 4 °С до изъятия ударного элемента для испытания. После изъятия ударного элемента из зоны хранения он не должен находиться в условиях, иных чем те, которые созданы в зоне испытания".

Пункт 6.3.1.1.7.2, рис. 12 заменить следующим:

"

Рисунок 12:..."

Пункт 6.3.1.2.8 изменить следующим образом:

"6.3.1.2.8	… 20 ± 4 °С до изъятия ударного элемента для испытания. После изъятия ударного элемента из зоны хранения он не должен находиться в условиях, иных чем те, которые созданы в зоне испытания".

Пункт 8.1.1.4 изменить следующим образом (к тексту на русском языке не относится).

Пункт 8.1.1.5 изменить следующим образом (к тексту на русском языке не относится).

Пункт 8.1.2.2.1 изменить первое предложение следующим образом (к тексту на русском языке не относится).

Пункт 8.1.2.2.4 изменить следующим образом:

"8.1.2.2.4	Во время калибровки измеряются относительная влажность и температура в зоне калибровки, которые регистрируются в протоколе калибровки".

Пункт 8.2.2.1 изменить следующим образом (к тексту на русском языке не относится).

Пункт 8.2.2.4 изменить следующим образом:

"8.2.2.4	Во время калибровки измеряются относительная влажность и температура в зоне калибровки, которые регистрируются в протоколе калибровки".

-----

# Text boxes

GE.10-21056   (R)   210410   210410

Диаметр

132 мм

50 мм

макс.

494 мм

926 мм

233 мм

217 мм

432 мм

Диаметр

70 мм

СЕКЦИЯ ГОЛЕНИ

Центр тяжести голени

Акселерометр

Деформируемый элемент, имитирующий колено

Направление движения

66 мм

Демпфер системы для испытания на сдвиг

Кожа

Пенопласт, имитирующий мягкие ткани

Центр тяжести бедра

СЕКЦИЯ БЕДРА