## Slide 1
Водная, энергетическая, продовольственная и экологическая безопасность в Центральной Азии: преимущества межотраслевых и региональных решений
Зиганшина Д.Р.
НИЦ МКВК Центральной Азии
Экспертная платформа перспективных исследований
в области водной безопасности и устойчивого развития
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООН ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
25-я сессия Рабочей группы по воде, энергии и окружающей среде
15 ноября 2022 г. Алматы

## Slide 2: Диагностический доклад о состоянии использования и управления водными ресурсами в 1998 по 2019 гг.
Предшествующий ДД был подготовлен в рамках СПЕКА в 2001 г. как основа для стратегии рационального использования водных и энергетических ресурсов региона
Основные задачи: отразить изменения за 20 лет и определить вызовы будущей водообеспеченности и развития стран
Инициирована ОЭСР при финансовой поддержке ФРГ
Выполнена НИЦ при участии экспертов стран ЦА
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/final_report_eng_issuu

## Slide 3: Водная, продовольственная и энергетическая безопасность в Центральной Азии: вводный анализ - преимущества межотраслевых решений
Основная задача: оценить современное состояние водной, продовольственной и энергетической безопасности и выявить факторы дестабилизации обеспеченности в виде динамических показателей на перспективу в странах ЦА
Сбор статданных по более чем 110 показателям по 5 странам
Инициирована ОЭСР при финансовой поддержке ФРГ
Выполнена НИЦ при участии экспертов стран ЦА
www.oecd.org/env/outreach/Water%20Food%20Security%20in%20Central%20Asia%20RUS.pdf

## Slide 4: Три вида безопасности
Водная
Показатели
Водообеспеченность
Коммунально-питьевое водоснабжение
Водохранилища (объем на душу населения, риски)
Взаимосвязи и окр. среда
Водопользование в орошаемом земледелии (КПД, структура посевов)
Виртуальная вода
Загрязнение
Экосистемы
Продовольственная
Показатели
Обеспеченность продуктами питания (производство, покрытие через экспорт)
Энергетическая ценность рациона питания
Доля расходов на прод. товары
Взаимосвязи и окр. среда
Наличие и деградация земель
Энергопотребление в сельском хозяйстве
Энергетическая
Показатели
Наличие и доступ к энергии (запасы, производство, экспорт-импорт)
Доступ к электричеству
Энергоемкость и энергоэффективность
Взаимосвязи и окр. среда
Гидроэнергетика и ВИЭ
Энергопотребление в водном секторе, с/х
Земля для энергии (размещение водохранилищ, биотопливо)

## Slide 5: Водные ресурсы в Центральной Азии
За прошедшие 20 лет водные ресурсы зоны формирования, определяемые по годовому притоку к верхним регулирующим водохранилищам, сток рек Амударья, Сырдарья, Чу-Талас, Сарыжаз, Иссык-Куль существенно не изменились.
При общем небольшом снижении суммарных водных ресурсов бассейна Амударьи, в бассейне р. Вахш (приток Амударьи) произошло незначительное увеличение стока.
Увеличился отбор воды в верхних течениях р. Или, Иртыш и Урал, особенно на территории Китая и России, хотя естественный приток Иртыша несколько увеличился.
При сохранении общих запасов подземных вод степень минерализации отдельных артезианских бассейнов повысилась до недопустимых для использования пределов.
Возвратные воды в бассейне Аральского моря составили 31-32% от водозабора, снижаясь в маловодные годы на 4-5%.
Воздействие изменения климата. Во многих районах ЦА увеличилась изменчивость и интенсивность выпадения осадков, но годовой речной сток за указанный период больших изменений не претерпел. Увеличились колебания стока от нормативных (средних многолетних) значений.

## Slide 6: Изменение водозабора в странах ЦА по видам использования (сопоставление 2002 г. и 2018 г.)
Государство | ВСЕГО* |  | Орошение |  | КБХ |  | Промышлен |  | Энергетика | 
 | 2002 | 2018 | 2002 | 2018 | 2002 | 2018 | 2002 | 2018 | 2002 | 2018
Казахстан | 13830 | 18732 | 10294 | 12301 | 600 | 895 | 2937 | 5536 | 65430 | 66650
Кыргызстан | 4469 | 5526 | 4264 | 5240 | 128 | 204 | 77 | 82 | 3186 | 2739
Таджикистан | 12691 | 12301 | 9623 | 10215 | 619 | 760 | 392 | 348 | н.д. | н.д.
Туркменистан | 28334 | 25380 | 24990 | 22385 | 623 | 558 | 1700 | 1523 | 2860 | н.д.
Узбекистан | 60554 | 51642 | 47434 | 42306 | 3002 | 2200 | 4727 | 5454 | 64 | 130
ВСЕГО | 119878 | 113581 | 96605 | 92447 | 4972 | 4617 | 9833 | 12943 |  | 
В 1990-2000 гг водозабор стран в БАМ снизился, вследствие падения экономики и нарушения экономических связей.
С 2000 водозабор существенно не снизился (в 2002 г. – 120 км3 и в 2018 г – 114 км3) и составил в среднем 106 км3, в том числе на орошение – 90.1 км3.

## Slide 7: Удельные показатели использования водных, земельных и энергетических ресурсов в странах ЦА и Северном Афганистане, млн.м3 (2018 г.)
Страна | Орошаемая площадь на д.н, га/чел | ВВП на д.н, $/чел | Использование воды на д.н, м3/чел | Водозабор в КБХ на д.н, м3/чел | Про-во э/э на д.н, кВтч/чел
Казахстан | 0,073 | 9268,54 | 1018,27 | 48,63 | 5822,1
Кыргызстан | 0,164 | 1270,11 | 883,21 | 32,60 | 2493,3
Таджикистан | 0,083 | 823,97 | 1348,79 | 83,27 | 2158,5
Туркменистан | 0,265 | 6966,64 | 4337,77 | 95,43 | 3623,4
Узбекистан | 0,129 | 1518,47 | 1552,88 | 66,17 | 1888,4
Всего по ЦА | 0,14 | 3969,54 | 1828,18 | 65,22 | 3197,1
Афганистан | 0,010 | 551,83 | 94,16 | - | 26,34

## Slide 8: Показатели водобеспеченности стран ЦА
 | Казахстан |  | Кыргызстан |  | Таджикистан |  | Туркменистан |  | Узбекистан | 
 | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 | 2020 | 2030
Естественная водообеспеченность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
средняя | 304 | 228 | 835 | 451 | 402 | 386 | 6 | 8,3 | 19 | 15,2
мин. | 214 |  | 628 |  | 292 |  | 4 |  | 14 | 
макс. | 443 |  | 1328 |  | 526 |  | 12 |  | 26 | 
Водообеспеченность с учетом межгос. обязательств, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
средняя | 235 | 152 | 443 | 216 | 160 | 102,3 | 112 | 100* | 94 | 90*
мин. | 164 |  | 346 |  |  |  | 84 |  | 70 | 
Эффективность использования воды, % | 55-60 |  | 55-58 |  | 48-57 |  | н.д. |  | 50-55 | 
Стоимость 1 м3 экономии воды, долл. |  |  |  |  |  |  | 2,01 |  | 0,04-0,6 | 

## Slide 9: Сценарий водной ситуации в БАМ до 2035 г
Chart: Water demand and water availability in ASB, Mm3 up to 2035
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Тренд водных ресурсов | 111645.2 | 110995.05 | 110344.9 | 109694.75 | 109044.6 | 108394.45 | 107744.3 | 107094.15 | 106444 | 105794 | 105143.7 | 104493.55 | 103843.4 | 103193.25 | 102543.1 | 101892.95 | 101242.8 | 100592.65 | 99942.5 | 99292.35 | 98642.2 | 97992.05 | 97341.9 | 96691.75 | 96041.6 | 95391.45
Тренд водных ресурсов с учетом изменения климата | 111645.2 | 110995.05 | 110344.9 | 109694.75 | 109044.6 | 108394.45 | 107744.3 | 107094.15 | 106444 | 105794 | 104845.7423 | 103897.4847 | 102949.227 | 102000.9694 | 101052.7117 | 100104.4541 | 99156.1964 | 98207.9388 | 97259.6811 | 96311.4234 | 95363.1658 | 94414.9081 | 93466.6505 | 92518.3928 | 91570.1352 | 90621.8775
Требуемое водопотребление стран с учетом роста населения | 105088.695 | 94478.8894 | 106276.1182 | 101921.01 | 102783.8088 | 107192.3089 | 101272.519 | 103215.6 | 106444 | 107104 | 107764 | 108423 | 109198.6122 | 109588.5947 | 109978.5771 | 110368.5596 | 110758.542 | 111148.5245 | 111538.5069 | 111928.4893 | 112318.4718 | 112708.4542 | 113098.4367 | 113488.4191 | 113878.4016 | 114268.384
Требуемое водопотребление стран с учетом роста населения и требований Афганистана | 105088.695 | 94478.8894 | 106276.1182 | 101921.01 | 102783.8088 | 107192.3089 | 101272.519 | 103215.6 | 106444 | 107104 | 107764 | 108423 | 109083 | 109742 | 110402 | 111062 | 111722 | 112381 | 113041 | 113701 | 114361 | 115020 | 115680 | 116010 | 116340 | 117000
К 2035 г. потребность в воде увеличится, что потребует еще 17,3 – 20 км3 для питьевого водоснабжения, неирригационного использования, технологических потребностей для регулирования стока, увеличенного водозабора в Афганистане.
Source: OEDC/SIC-ICWC, 2020

## Slide 10: Орошение
Орошаемое земледелие остается крупнейшим водопотребителем
Оросительные нормы в БАМ снижались и достигли в 2017 г. по Южному Казахстану – 10.0 тыс. м3/га, по Кыргызстану – 7.4 тыс. м3/га, по Таджикистану – 13.0 тыс. м3/га, по Туркменистану 12.7 тыс. м3/га и по Узбекистану 11.9 тыс. м3/га.
За счёт изменения структуры посевов, резкого увеличения производства зерна, овощей, фруктов и сокращения производства хлопка, к 2019 г. продовольственной безопасности достигли все страны региона, кроме Афганистана.

## Slide 11
Продовольственная безопасность
 | Каз | Кырг | Тадж | Туркм | Узб
Степень общей обеспеченности продовольствием , % | 100 | 100 | 92,5 | 100 | 100
Самообеспечение , % | 73,3 | 58 | 87,7 | 93,0 | 85
Доля экспорта , % | 39,3 | 31,2 | 50,3 | 15,8 | 10,6
Недоедающие, % | 2,5 | 6,4 | 26 | <4,0 | 2,6
Финансовая возможность , % | 50 | 44,7 | 53,4 | 46 | 47

## Slide 12: Будущие акценты в продовольственной безопасности до 2030 г. (проф. Ибатуллин С.Р.)
Темпы сокращения недоедания в ЦА намного превышают среднемировые. Необходимы значительные усилия, чтобы наметившиеся в ЦА положительные тенденции не пошли вспять от влияния пандемии и других рисков (климат, экономика, здоровье).
По оценкам, к 2030 г. расходы, связанные с охраной здоровья, для улучшения рационов питания, составят 69 млрд.дол. США. Для перехода к здоровому рациону странам необходимы соответствующие стратегии продовольственной безопасности.
Необходимо рассмотреть целесообразность создания условий для рынка интегрированного продовольственного равновесия в ЦА, не ограничиваясь двухсторонними договорами. Эти действия должны опережать процесс роста населения в странах ЦА и способствовать разработке национальных программ ликвидации неполноценного питания во всех его формах в рамках задачи 2.2 ЦУР.

## Slide 13: Энергетическая безопасность
 | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан
Энергообеспеченность, % на уровне 2018 г. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
на уровне 2030 г. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100*
Случаи необеспечения электроэнергией | зоны ограничения | Зимние отключения | Зимние отключения | Перебои в 2020 г. | период. отключения
Холостые сбросы | - | - | 2 недели в году | - | -
Потери в сети | 12 % | 13 % | 30 % | 12 % | 12,7 %
Потери при передаче | 19,45 % | 12,5 % | 15 % | 3,5 % | 2,72 %
* за счет ввода АЭС, Пскенской ГЭС, ВИЭ и др

## Slide 14: Основные предпосылки для будущего (Шамсиев Х.А., КДЦ «Энергия)
  В последние годы все энергосистемы ОЭС ЦА стали энергоизбыточными и заявляют положительные балансы по электроэнергии, т.ч. до 2030г. – хорошая основа для развития рынка электроэнергии, который должен привести к снижению цен.
  Вместе с тем имеются страны, несбалансированные по мощности в часы максимумов нагрузки –индикатор для развития рынка мощности с участием регулирующих гидростанций.
  Массированное внедрение ВИЭ в Каз и Узб приведет: (а) к резкому увеличению проблемы с регулированием небалансов и необходимыми для этого резервами мощности (необходимо строительство накопителей электроэнергии); (б) к огромным избыткам энергии, выработанных на солнечных станциях в летнее время; (в) к необходимости решения проблемы с избытками газа в дневные часы.
  Наряду с развитием электросетевого хозяйства в странах, необходимо расширить зоны охвата энергообъединения (реинтеграция энергосистем Тадж и Туркм в ОЭС ЦА, расширения рынка в Южной Азии).

## Slide 15: Общие выводы
В Центральной Азии в целом достаточно ресурсов для обеспечения водной, энергетической, продовольственной и экологической безопасности сегодня и на перспективу при условии слаженной работы и сотрудничества стран.
Достижение каждого аспекта безопасности требует скоординированных и межотраслевых подходов в использовании водных, энергетических и земельных ресурсов как внутри стран, так и между ними
Важна специфика. Неравномерное распределение пахотных земель, продовольственного потенциала, водных ресурсов, ископаемого топлива, гидроэнергетического потенциала, климата и топографии, делает невозможным выработать унифицированные мероприятия в разрезе взаимосвязей энергетики, водных и земельных ресурсов для всех стран. Важно учитывать специфику каждой страны для нахождения наиболее эффективных решений для межотраслевой увязки внутри стран и в пределах региона.
Важны практические инструменты в действии, чтобы не упускать имеющиеся возможности и потенциал.

## Slide 16
Благодарю
CAWater-Info
www.cawater-info.net/